## Slide 1
——营销总监
生产计划与物料控制

## Slide 2: 供应链管理的精髓
增加利润
业务流
物流
信息流
创造价值
资金流
价值流
供应链—价值增值链
供应链(Supply Chain)是指围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始制成产品，最后由销售网络把产品送到消费者的将供应商、制造商、销售商、直到最终用户连成一个有机整体的功能网链结构

## Slide 3
供应链业务体系图
供
应
链
业
务
流
程
客户关系与客户服务管理
退货和废旧回收逆向物流
需求/供给管理
订单执行管理
生产流管理
采购和供应商关系管理
产品开发与面市化
信息流
制造商
产品流
物流
财务
生产
采购
营销
R&D
第二层
供应商
第一层
供应商
用户
消费者/最
终用户

## Slide 4: 课程背景 Lecturer Instructors
自从人类有了生产活动，就开始了生产管理的实践。18世纪70年代西方产业革命之后，工厂代替了手工作坊，机器代替了人力，生产管理理论研究与实践开始系统和大规模地展开。
生产与运作管理既要解决传统产业存在的问题，也要针对服务业、高新技术等新兴产业存在的问题进行研究。要搞好生产与运作管理，尤其是大中型企业的生产与运作管理，比企业管理其它任何领域付出的劳动与资本、人力与物力都要多。
现代企业内部分工越来越细，任何一个生产环节的失误都可能使整个生产过程无法进行。为适应变化多端的市场竞争，提高产品综合竞争能力，采用先进的制造技术和先进制造模式，提高生产与运作管理水平已势在必行。

## Slide 5: 课程结构 Lecturer Instructors
5
1
企业转型的契机---认识精益生产
2
生产管理与生产计划
3
生产计划的准备与制定
4
生产计划的实施与控制
5
生产计划与物料控制采购篇
6
生产计划与物料控制管理篇
7
生产运作方式的提升

## Slide 6
第一单元
企业转型的契机---认识精益生产
精益供应链课程—生产计划与物料控制

## Slide 7
1
企业与企业管理的对象
2
精益生产的产生与发展
3
企业面临的问题与精益供应链

## Slide 8: 企业存在的基础
用文化充实生活
通过公司使地域活性化
以从业人员的生活安定为基础
企业持续存在的基础是？
盈利

## Slide 9: 企业在社会中的作用
企业
服务
市场
商品
利润
输出
获取

## Slide 10: 企业的分类
制造业
流程型制造业
离散型制造业
全流程制造业
半流程制造业
装配型制造业
机加型制造业
特点：1）产品从投入到产出是在同一个管道或设备里流动；2）在生产过程中不存在转出和转入的现象；3）产品从管道（设备）中流出后不需加工就是成品；4）产品产生物理或化学变化；
典型企业：化工企业，制药企业等
特点：1）产品类似于流程型行业，但在产品进入管道（设备)或流出管道（设备）后需要进行加工或制造；2）在生产过程中存在转出和转入的现象；3）产品从管道（设备）中流出后不完全是成品；4）产品产生物理或化学变化；
典型企业： 造纸企业等

## Slide 11: 企业的分类
制造业
流程型制造业
离散型制造业
全流程制造业
半流程制造业
装配型制造业
机加型制造业
特点：1）产品是由相同或不同的部件经过组装在一起形成成品；2）需要经过不同的流程才能最终生产完成；3）产品不产生物理或化学变化；
典型企业：汽车制造、电子电器等
特点：1）产品需经过不同的流程，经过相同或不同的设备进行加工生产；2）需要经过不断的转入和转出才能生产完成；3）产品产生物理或化学变化；
典型企业：汽车零部件、电子电器零部件等

## Slide 12
企业运营管理的主要对象

## Slide 13
精益思想的要点
“精益”释义
精益 - 形容词：“精”是少而精，“益”是效益
精益生产
通过 消除 企业所有环节上的 不增值活动，来达到降低成本、缩短生产周期 和 改善质量的目的

## Slide 14: 精益生产的目标
基本目标：工业企业是以盈利为目的的社会经济组织。因此最大限度地获取利润就成为精益生产的基本目标。
终极目标：精益求精，尽善尽美，永无止境地追求“七个零”
(1)“零”
(2)“零”
(3)“零”
(4)“零”
(5)“零”
(6)“零”
(7)“零”

## Slide 15: 生产工厂常见的问题（一）
订货规格常不相同，图面设计及生产准备无法标准化，且估价不够准确。
工作缺乏重复性，无法制定产销计划
订货到交货期间短，备料常依预测，且催料频繁
生产日程变更频繁，常有产销不协调问题。
常依分散式分派工作，干部的调配能力强弱变成问题。

## Slide 16: 生产工厂常见的问题（二）
1. 因生产变更频繁，常因无标准作业程序及工时资料使实际作业日报不够确实，造成进度管理不佳，有交期延误之情形。
2. 产品重复性少，现场管理较难掌握，花费在生产准备上的工时通常较多，从而相对减少主作业工时。
3. 产品不良率偏高不易追踪。
4. 设备产能随订货内容不同而常有负荷不足或负荷过多之现象。
5. 员工常依经验处理工作，其熟练度及工作士气对生产效率的影响颇大。

## Slide 17: 企业管理混乱的根源

## Slide 18: 精益告诉我们什么
Lean = speed
精益＝速度
Lean tools and techniques are the most effective way to speed up every part of your operations。
精益的工具和技艺是加速企业任何部分运行的最有效方式
Time: today’s most powerful competitive advantage
时间：当今世界最有力的竞争优势
18

## Slide 19: 精益企业达到的水平
生产周期为同行业的１／４到１／２
存货每年周转超过２４次
产能每月至少增长１％以上
成长率为同行业平均水平的３到５倍
我们在哪里？我们能够到达哪里？
19

## Slide 20
第二单元
生产管理与生产计划
精益供应链课程—生产计划与物料控制

## Slide 21
1
生产与运作管理概述
2
生产管理模式的演变
3
生产计划相关概念

## Slide 22
投入
人力
物料
设备
技术
信息
能源
土地
资金
顾客或用户的参与
实施信息反馈
产出
产品
服务
变换过程
① ③
⑤
② ④
生产与运作系统活动过程

## Slide 23: 生产与运作系统
生产与运作系统是通过有效的资源配置实现“投入→变换→产出”功能的综合体
生产是对有形产品变换过程的研究，既对生产制造过程的研究。主要是研究有形产品生产制造过程的组织、计划与控制
运作是对无形产品的运作过程进行管理和研究，即对生产的投入方式、组织方式进行管理，以用于实现生产。
从管理的角度而言，制造业的生产和运作具有一定的差别，因此称生产与运作管理更为恰当。

## Slide 24: 生产与运作管理及其研究对象
概念：生产与运作管理是对提供公司主要产品或服务的生产运作系统进行设计、运行、评价和改进等管理活动的总称
研究对象—— 生产与运作系统
（1）生产运作物质（实体）系统设计
（2）生产与运作过程的计划、组织与控制
生产过程的构成：
（1） （2）
（3） （4）

## Slide 25: 生产与运作管理的目标与任务
目标： 在需要的时候，以适宜的价格，向顾客提供具有适当质量的产品和服务
任务：
（1） 保证和提高质量----
（2） 保证适时适量投放市场----
（3） 产品价格为顾客所接受----
（4） 资源要素管理----
（5） 不断提高生产系统柔性（ ）

## Slide 26
年份（年） | 概念和方法 | 发源国别
1917 | 科学管理原理、标准时间研究和工作研究 | 美国
1931 | 工业心理学 | 美国
1927-1933 | 流水装配线 | 美国
1934 | 作业计划图（甘特图） | 美国
1940 | 库存控制中的经济批量模型 | 美国
1947 | 抽样检验和统计图技术在质量控制中的应用 | 美国
1950-1960 | 霍桑试验、人际关系学说 | 美国
 | 工作抽样分析 | 英国
 | 处理复杂系统问题的多种训练小组方法 | 英国
1970 | 线性规划中的单纯形解法 | 美国
1980 | 运筹学、模拟技术、排队论、决策论、计算机技术 | 美国和欧洲
1990 | 车间计划、库存控制、工厂布置、预测和项目管理、MRP和MRPⅡ等 | 美国和欧洲
 | JIT、TQC、工厂自动化（CIM、FMS、CAD、CAM、机器人等） | 美国、日本和欧洲
 | TQM、ISO9000、流程再造（BPR）、企业资源计划（ERP），并行工程（CE）、敏捷制造（AM）、精益生产（LP）、电子商务、因特网、供应链管理。 | 美国、日本和欧洲
生产与运作管理学的产生与发展

## Slide 27: 现代企业的环境变化
1. 市场需求多样化
（1）产品更新换代速度加快
（2）产品寿命周期缩短
（3）由卖方市场向买方市场转化
2. 技术飞速发展
自动化、微电子、计算机、新材料技术等的发展，为企业使用新生产技术产出产
品提供了越来越多的可能性，因此企业不断面临着生产技术的选择以及生产系统
的重新设计、调整和组合
3. 竞争方式与种类越来越多
4. 随着通讯技术和交通运输业的发展，日益国际化全球化

## Slide 28: 生产与运作管理的新特征
1. 从制造业的生产发展到非制造业的运作
2. 生产与运作管理的涵盖范围加宽
3. 多品种小批量生产成为生产方式的主流
4. 技术的现代化带来了管理的现代化
5. 全球生产与运作成为现代企业的重要课题

## Slide 29: 传统生产管理模式的弊端
企业生产缺乏柔性，对市场反应能力低
所谓“柔性”，就是加工制造的灵活性、可变性和可调节性。
现代企业的生产组织必须适应市场需求的多变性，要求在短时期内，以最少的资源消耗，从一种产品的生产转换为另一种产品的生产。
但传统生产管理模式是以产品为单位，按台份编制生产计划的。投入产品与调整产品对整个计划影响较大，再加上企业生产的反馈信息比较慢，下月初才有上月末的生产统计资料，无法实现动态调整，生产严重滞后，导致生产系统速度慢。

## Slide 30
企业的“多动力源的推进方式”使库存大量增加
“多动力源的推进方式”：是指各个零部件工序，各自都以自己的生产能力、生产速度生产，而后推到下一个工序，由此逐级下推形成“串联”，平行下推形成“并联”，直到最后的总装配，构成了多级驱动的推进方式。
由于生产多级驱动，没有严格有效的计划控制和同步化均衡生产的协调，各生产阶段的产量必然会形成“长线”和“短线”。长线零部件“宣泄不畅”进入库存，加大库存量，而短线零部件影响配套装配，形成缺件。
当“长线”越长，“短线”越短时，库存不但不能起到协调生产，保证生产连续性的作用，反而适得其反造成在制品积压，流动资金周转慢，生产周期长，给产品的质量、成本、劳动生产率，以及对市场的反应能力等方面带来极其不利的影响。
传统生产管理模式的弊端

## Slide 31
单一产品的“大而全”、“小而全”生产结构
随着时代的变迁，科学技术的不断进步和人们生活条件的不断改善，消费者的价值观念变化很快，消费需求多样化，从而引起产品的寿命周期相应缩短，为适应市场需求环境的变化，必将使多品种、中小批量混合生产成为企业生产方式的主流。
长期以来，我国“大而全”、“小而全”生产结构方式，不仅是一种排斥了规模经济效益的、效率低下的生产方式，而且也排斥多样化经营，靠增大批量降低成本生产，这样非常不利于企业分散风险，提高效益，促进企业顺利成长。
传统生产管理模式的弊端

## Slide 32
企业生产计划与作业计划相脱节，计划控制力弱
传统生产管理模式在生产计划的编制过程中，是以产品为单位进行的，但又由于各生产阶段内部的“物流”和“信息流”是以零件为单位，因此，作为厂一级的生产计划只能以产品为单位，按台份下达到各生产阶段，即有关车间，而不能下达到生产车间内部。
生产车间内部则根据厂级生产计划，以零件为单位自行编制本车间的生产作业计划，由于各生产车间的工艺、对象和生产作业计划的特殊性和独立性，致使各生产车间产量进度不尽相同。而厂级计划是以产品为单位编制，对各车间以零件为单位的生产作业计划不能起到控制作用。
传统生产管理模式的弊端

## Slide 33: 传统生产管理模式的改变
在生产方式上，从粗放式生产转变为精益生产
按照精益生产的要求，企业在围绕市场需求来组织生产，其具体形式是拉动式生产。即企业的生产以市场需求为依据，准时地组织各环节的生产，一环拉动一环，消除整个生产过程中的一切松弛点，从而最大限度地提高生产过程的有效性和经济性，尽善尽美地满足用户需求。
拉动式生产彻底地改变了过去那种各环节都按自己的计划组织生产，靠大量的在制品储备保任务、保均衡的做法，使社会需要的产品以最快的速度生产出来，减少储存，最终做到生产与市场需要同步。

## Slide 34: 传统生产管理模式的改变
生产组织“以产品为中心”转变为“以零件为中心”
“以产品为中心”是指在生产过程中各生产工序之间的“物流”和“信息流”都是以产品为单位流动和传递的； “以零件为中心” 即整个生产过程中，从工艺设计、计划编制、生产组织实施等各个环节，都以零件为单位组织安排，它不仅在生产工序内部“物流”和“信息流”的传递是以零件为单位，而且在各工序之间的“物流”和“信息流”也是如此
生产计划与生产作业计划成为“一揽子”计划，克服了“以产品为中心”因其单位口径不一致造成的“物流”和“信息流”的割裂和脱节，使得生产计划和生产作业计划之间的信息传递无障碍，从而使各工序之间及其内部的“物流”和“信息流”都能受到严格、有序的控制。

## Slide 35: 传统生产管理模式的改变
生产与运作管理手段由手工管理转变为计算机管理
管理现代化的目标之一是手段的计算机化，办公自动化。大多数企业处于从手工管理向计算机化管理的过渡时期，计算机还处于局部运用当中。比如：人事档案、劳动工资、材料库存和成本管理等单项管理。
对于市场预测、决策、生产计划、生产作业计划的编制和控制、产品设计、工艺工装和产品的生产制造等方面，仍然没有普遍采用计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工艺过程设计（CAPP）计算机辅助制造（CAM）、制造资源计划（MRPⅡ）、成组技术（GT）和柔性制造技术（FMS）技术等计算机管理的方法

## Slide 36: 传统生产管理模式的改变
生产品种由少品种大批量转变为多品种小批量生产
我国传统生产管理模式是“以产品为中心”组织生产，“以调度为中心”控制进度的管理方式，是与少品种大批量生产方式相适应的。
时代至今，一方面，在市场需求多样化面前，这种生产方式逐渐显露出其缺乏柔性，不能灵活适应市场需求的弱点；另一方面，飞速发展的电子技术、自动化技术和计算机技术等，使生产工艺技术以及生产方式的灵活转换成为可能。
当今的企业必须面向用户，适应市场，并依据市场和用户的需求变化进行不断地优化产品结构，最大限度地满足用户对产品品种、质量、价格与服务的需求，这也是市场经济高度发展的客观要求。

## Slide 37: 传统生产管理模式的改变
在管理制度上，由非制度化、非程序化、非标准化转变为制度化、程序化和标准化
企业的基础管理工作薄弱，非制度化、非程序化和非标准化成为传统生产管理模式的特征之一。它反映在管理业务、管理方法、生产操作、生产过程、报表文件、数据资料等各个方面，特别是在生产现场：生产无序，管理混乱，“跑、冒、滴、漏”以及“脏、乱、差”等现象比比皆是。
生产与运作管理的制度化、程序化和标准化是科学管理的基础，在管理工作中，要完全按照各种规章制度、作业标准、条例等执行，一切都做到有据可依，有章可循，按制度办事，按作业标准操作，按程序管理。

## Slide 38: 生产管理的定义
生产管理：为了在规定期限内根据预期成本生产规定数量并达到规定质量的产品，对生产进行预测，对各项工作进行计划、统筹和调整，以使生产活动达到整体最优化
计划：是指确定实施某项活动的具体方法和顺序。在制定计划之初需要对将来状况进行预测，然后根据预测的内容在计划执行者主旨的基础上制定计划

## Slide 39: 广义的生产管理
1. 生产技术
2. 资材物料管理 (包括 MRP)
3. 生产计划与管制
4. 生产绩效管理
5. 设备预防保养管理
6. 质量管理
生产管理的定义范围

## Slide 40: 生产管理应有的六大机能
1. 使产销总活动目标得以协调
2. 使营业订单承接工作得以确定可行
作产销两方面的有效运筹中心
3. 规划制造资源，得到最高效率的排配
使物料 /人力 / 机台资源配合有效进行；得到最佳生产力 ╱/整体绩效
4. 进行制造资源的管控与分配
包括仓储 / 资材 / 设备工具 / 在制品之掌控 /调度
5. 掌控制造进度 , 使之如期交货 (完工) 。
使营销活动顺畅无误
6. 分析与控制制造绩效与成本

## Slide 41
生产计划定义
生产计划是关于企业生产运作系统总体方面的计划，是企业在计划期应达到的产品品种、质量、产量和产值等生产任务的计划和对产品生产进度的安排。是指导企业计划期生产活动的纲领性方案。

## Slide 42
生产计划的实质
满足生产的三要素
满足客户的三要素
生产计划

## Slide 43
生产计划的特征
一个优化的生产计划必须具备以下三个特征：
有利于充分利用销售机会，满足市场需求；
有利于充分利用盈利机会，实现生产成本最低化；
有利于充分利用生产资源，最大限度的减少生产资源的闲置和浪费。

## Slide 44
要保证交货日期与生产量 ；
使企业维持同其生产能力相称的工作量（负荷）及适当开工率；
作为物料采购的基准依据；
将重要的产品或物料的库存量维持在适当水平；
对长期的增产计划，制作人员与设备补充的安排。
生产计划的任务

## Slide 45: 生产计划的内容（5W1H）
5W1H | 含义 | 内容
What | 生产什么 | 产品名称、规格等
Which | 生产多少 | 数量或重量
Where | 在哪里生产 | 场所、场地
Who | 由谁来生产 | 车间、班组
When | 什么时间生产 | 期限、交期
How | 怎么生产 | 作业方式
关联内容：人员的安排、设备的配置、物料的配合、工艺与工序的编排、品质控制等

## Slide 46: 生产计划的基本数据
PP基本数据
工艺流程
工作中心
生产设备
生产物料
生产能力
生产人员

## Slide 47
第三单元
生产计划的准备与制定
精益供应链课程—生产计划与物料控制

## Slide 48
生产和计划控制的流程
生产计划的流程

## Slide 49
1
生产计划的准备
2
基本生产计划的制定
3
计划需求预测的方法

## Slide 50
生产计划制定的步骤
以生产计划、需求预测、客户订单为基础，制定主生产计划MPS
根据企业的实际情况（作业人员、设备、资源、资金、物料等）验证是否能够满足主生产计划的需求，验证的手段就是产能与负荷的平衡CRP
根据产能与负荷的平衡差异，采取手段消除差异，保障生产计划MPS的实施
制定生产计划的前提就是产能与负荷的确认

## Slide 51: 企业生产能力的概念
生产能力的定义
生产能力是指在一定时期内（通常是一年），企业的全部生产性固定资产，在先进合理的技术组织条件下，经过综合平衡后，所能生产的一定种类和一定质量的产品的最大数量，或者能够加工处理的一定原材料的最大数量。
（1）
（2）
（3）

## Slide 52: 生产能力的影响因素
（一）
（二）
（三）

## Slide 53: 生产能力的计算
由于企业种类的广泛性，不同企业的产品和生产过程差别很大，在作生产能力计划以前，必须确定本企业的生产能力计量单位。常见的生产能力计量单位如下：
产出量
如钢铁厂、水泥厂都以产品吨位作为生产能力；
家电生产厂是以产品台数作为生产能力；
这类企业它们的产出数量越大，能力也越大。
若厂家生产多种产品，则选择代表企业专业方向，产量与工时定额乘积最大的产品作为代表产品，其他的产品可换算到代表产品。

## Slide 54: 生产能力的计算
B. 原料处理量
使用单一的原料生产多种产品，这时以工厂年处理原料的数量作为生产能力的计量单位是比较合理的，如炼油厂以一年加工处理原油的吨位作为它的生产能力。
C. 投入量
有些企业如果以产出量计量它的生产能力，则会使人感到不确切，不易把握。
如发电厂，年发电量几十亿度电，巨大的天文数字不易比较判断，还不如用装机容量来计量更方便。
如航空公司以飞机座位数量为计量单位，而不以运送的客流量为计量单位；
医院以病床数而不是以诊疗的病人数；
零售商店以营业面积，或者标准柜台数来计量，而不能用接受服务的顾客数；
电话局以交换机容量表示，而不用接通电话的次数。

## Slide 55: 生产能力的计算
计划生产能力：是工人、机器、加工中心、设备或组织在单位时间所能生产的产品数量，产能通常以标准直接工时为单位。
有效生产能力：是以计划生产能力为基础，减去因停机和良率所造成标准工时损失
生产能力的确定：
（1）最小工序生产能力
（2）最小设备组或车间生产能力
（3）关键设备能力

## Slide 56: 负荷计划
定义：又称工时需求计划，用来测定产品需要消耗的工时负荷状况
在生产计划里只是基本的机能。此计划为追求工作量（产能）与能力（人、机）的平衡而拟定
为使生产计划尤其是日程计划切实可行，有一可靠的负荷计划是必不可少的

## Slide 57: 标准工时的延伸
标准工时的定义 所谓的标准工时，就是指在正常条件下，一位受过训练的熟练工作者，以规定的作业方法和用具，完成一定的质和量的工作所需的时间。
标准工时的界定条件:

## Slide 58: 产能与负荷计划平衡的要点
1. 产能与负荷必须取得平衡
调整产能使之不集中于某一时段/工序。
2. 追求作业率的提高
工作量的分配不致于发生人或机械有等待的情形，尤其是重要的工序。
3. 使日程别（间）的负荷计划变动小
实际作业中，每日的负荷都会发生变动，为因应日程计划，须考虑可能出现的负荷量的误差。

## Slide 59: 产能与负荷计划的平衡步骤
1. 依产品别、制程别计算出负荷需求
2. 依机械（人员）别、制程别作负荷需求合计
3. 进行产能、负荷需求的比较、分析
4. 对产能、负荷需求进行调整，使之一致

## Slide 60: 产能与负荷平衡的影响因素
物料：供应情形、物料搬运方式等
制程：工厂布置、作业方法、瓶颈现象等
设备：维护工作安排、故障频率等
品质：不良率、报废率等
其他：准备时间、工作环境、效率等

## Slide 61: 案例计算练习
产品
批量(PCS)
制程
设备
工时(HRS/PCS)
负荷数(HRS)
A
400
1
L
0.32
128
2
M
0.24
96
3
D
0.16
64
小计
0.72
288
B
600
1
L
0.33
198
2
M
0.18
108
3
L
0.22
132
4
D
0.28
168
小计
1.01
606
合计
894
企业有3台L设备，2台M设备， 1台D设备，正常情况下每月上班25天，每天8小时，平均设备故障率为10%
要求：请进行产能负荷分析并做出月生产计划
产品
批量(PCS)
制程
设备
工时(HRS/PCS)
负荷数(HRS)
A
400
1
L
0.32
128
2
M
0.24
96
3
D
0.16
64
小计
0.72
288
B
600
1
L
0.33
198
2
M
0.18
108
3
L
0.22
132
4
D
0.28
168
小计
1.01
606
合计
894
产品
批量(PCS)
制程
设备
工时(HRS/PCS)
负荷数(HRS)
A
400
1
L
0.32
128
2
M
0.24
96
3
D
0.16
64
小计
0.72
288
B
600
1
L
0.33
198
2
M
0.18
108
3
L
0.22
132
4
D
0.28
168
小计
1.01
606
合计
894
产品
批量(PCS)
制程
设备
工时(HRS/PCS)
负荷数(HRS)
A
400
1
L
0.32
128
2
M
0.24
96
3
D
0.16
64
小计
0.72
288
B
600
1
L
0.33
198
2
M
0.18
108
3
L
0.22
132
4
D
0.28
168
小计
1.01
606
合计
894

## Slide 62: 不同生产类型的计划特点
流程生产类型的生产管理特征
  保证原料、动力不间断地连续供应
  加强设备维修保养工作
  对生产过程实行监控
  生产计划由企业集中编制，根据市场需求的波动和变化及时调整生产的品种规格
  尽量维持均衡生产，规定合理的生产批量，控制必要库存
  避免生产频繁调整，充分发挥企业的生产能力

## Slide 63: 不同生产类型的计划特点
 | 大量生产 | 成批生产 | 单件小批生产
组织形式 | 流水生产线 自动生产线 | 按对象专业化原则建立生产单位 多对象和可变流水线 建立成组生产单元 采用柔性制造系统 | 按工艺专业化原则建立生产单位 建立成组生产单元 采用柔性制造系统
提高竞争力的关键 | 优质、优价、备件充分、维修方便 | 产品不断更新换代 提高质量满足市场需求 | 强大的设计能力、良好的售后服务
生产管理重点 | 保证供应 设备不出故障 应用标准计划 保障均衡生产 降低消耗和产品成本 | 优化产品组合 制定科学的生产批量和生产间隔期 简化零件进度计划、改善零件加工过程和工序之间的衔接 安排好零部件生产进度、组织好物流平衡 | 掌握能力、正确决策 提高瓶颈环节生产能力 抓住关键零部件的生产进度和物流平衡 监控生产成套性保证交货期
追求目标 | 连续性 | 均衡性 | 柔性
离散生产类型的生产管理特征

## Slide 64: 不同生产类型的计划特点
比例性
平行性
均衡性
柔性
连续性
生产过程先进性、合理性的主要标志

## Slide 65
面向订单设计；面向订单生产；面向订单装配；面向库存生产4种计划方式。
企业生产计划的方式

## Slide 66
产品要走过与客户需求量有关的生命周期，这个周期包括4个阶段：产品投入期、增长期、成熟期和衰退期，相对于每个周期的计划方式是不相同的
产品的生命周期与计划方式

## Slide 67: 制订生产计划
综合平衡、确定生产计划
生产任务与生产技术准备之间的平衡
生产任务与资金占用之间的平衡…
生产任务与生产能力之间的平衡
生产任务与物资供应能力之间的平衡

## Slide 68
销售部门的夙愿
生产部门的夙愿
高层管理的夙愿
为什么要建立产销协同制度
最好备有足够的存货，可以随时应对订单需求
由于客户是上帝，生产部门最好“无条件”配合
随时应付客户紧急插单与订单变更
以经济批量以上的批量投产
尽量使生产需求提早确立，以利生产和物料准备
尽可能使生产线稳定，不要过多因订单而临时变化
尽可能增加产销业绩，降低生产成本
尽可能控制库存，避免经营风险
计划：承上启下 平衡与协调

## Slide 69: 产销平衡会
明确的产销组织与部门间的沟通、协调
  产销链接管理的目的是兼顾销售与生产的平衡。企业产销组织的规划应具弹性，着眼点是交期准时及品质稳定，以提升市场竞争能力
  订单的协调过程即各相关部门分担各自责任的过程，通过对订单进行评审，即全面的产销管理，以确保交期、品质
销售计划、生产计划、出货计划的协调
  企业应依本身的经营方针，做有效的产销平衡，拟定综合性的产销计划，以为销售、生产、制造等部门拟定计划的依据，使各项计划同企业经营配合又相互步调一致

## Slide 70
根据时间跨度的不同，生产计划可以分为：
中长期销售计划；
月别生产计划、订货计划；
周别生产计划；
生产计划的种类

## Slide 71
通过中长期计划的编制可以为企业的经营发展创造一个良好的环境，编制的
依据是企业的中长期生产发展规划和生产经营目标，通过平衡和协调各方面
的情况为企业的未来发展制定方向。中长期计划应该至少每半年修改一次。
企业通过中长期计划可以进行的准备工作包括以下几个方面：
中长期计划（Business Plan）

## Slide 72
滚动计划是将短期，中期和长期计划有机结合，根据计划的执行情况和环境的变化情况定期修改未来计划并逐渐向前推移的方法。具体体现为在制定计划的同时制定未来若干时期的计划，但计划的内容采用近细远粗的方法制定，在计划的第一阶段结束后，对原来的计划进行修订，并将计划向前推进一个阶段，以后根据同样的原则逐期滚动制定。
计划的三要素：计划周期，计划的提前期，计划的范围
月滚动计划

## Slide 73
月滚动计划

## Slide 74
月计划
三个月预示生产计划是指从当月开始计算的N月、N+1月、N+2月三个月中每个月客户需求的预示生产数量或出货数量，一般用于制造部门的能力平衡，人员测算和采购部门的材料采购。
月滚动计划

## Slide 75
生产计划：虽不只限于一个月的期间计划，但无论计划期间是一个月或是三个月的，都必须每月拟定，以应对可能出现的：
产品的变更
库存的调整
销售计划修订
生产能力变化
月滚动计划

## Slide 76
周计划
把月计划细分为以周为单位的每周的生产计划，是企业最基本的生产计划，其中当周的数量是确定不变的，其余几周的数量是预示的数量，当实际到达那周的时候，再对其数量进行修改，做成正式的确定的生产计划，以此类推。
周滚动计划

## Slide 77
计划制定的原则
前导式排产：是指一旦获得订单立刻着手，制定计划并实施。缺点是会增加工序间的半成品库存
后导式排产：是以最终交货期为起点沿着加工的流程倒推工序，并以工序加工周期为基础决定各个工序的生产开始时间和完成时间的计划方法
瓶颈工序排产：最大限度地利用瓶颈工序产能进行排产的方法，保证生产周期最短，设备运转效率最高，工序半成品最少

## Slide 78
生产计划排程的方法
先
到
先
用
︹
最
常
用
︺
加工时间最短(能缩短平均滞留时间)
交期宽裕最小(使延迟最小)
后续加工时间最长(减少延误)
后续作业数最多(减少制程干扰)
计划制定的方法

## Slide 79: 计划排序优先规则
（1）FCFS（先到优先）：按订单送到的先后顺序进行加工。
（2）SOT（最短作业时间优先）：这个规则等同于SPT（最短加工时间）规则。
（3）Ddate（交货期优先）：最早交货期最早加工。
（4）STR（剩余时间最短优先）：剩余时间是指交货期前所剩余时间减去加工时间所得的差值。
（5）RAN（随机排序）：主管或操作工通常随意选择一件他们喜欢的进行加工。
（6）LCFS（后到优先）：该规则经常作为缺省规则使用。因为后来的工单放在先来的上面，操作人员通常是先加工上面的工单。

## Slide 80
预测的作用
预测是对未来可能发生的事件的预计与推断。
预测不仅是长期的战略性决策的重要输入，也是短期的日常运作的重要基础。
预测为企业编制计划、协调内部各项活动提供了坚实基础
需求预测直接影响着企业生产与运作中的计划和决策

## Slide 81
生产计划预测的功能
新产品发展的方针，了解目前产品处在寿命周期的哪一阶段
引进哪一种新生产技术的依据
生产计划及采购计划的依据：短期销售预测的资料，可以编制销售计划，拟定年度或每月的生产计划
可作为资金计划、增资扩厂及人事计划的参考
作为定价政策的研究：销售预测和市场占有率的大小，企业可决定何种定价政策较为有利
可拟定存量水准：如果不注重销货预测，则会产生巨大波动

## Slide 82: 预测七步骤
确定预测的目标
搜集资料
资料的研判及调整
(4) 资料趋势的分析
(5) 选择预测方法——
①广泛性②准确性③时效性④可用性⑤经济性
(6) 未来数字的预测
(7) 可能事态假设的检定

## Slide 83: 预测的方法
定性预测方法
定性预测主要运用经验的或事理的分析判断方法，对未来可能出现的情况作出估计，但并非不运用数据，只是不使用成套的数学模型
定量预测方法
定量预测是通过使用历史数据或因素变量来建立数学模型而进行预测工作的，如回归分析法、平滑预测法等

## Slide 84: 预测方法
预测
方法
定性
预测
定量
预测
德尔菲法
部门主管意见法
用户调查法
销售人员意见汇集法
因果模型
时间序列模型
时间序列
平滑模型
时间序列
分解模型
乘法模型
加法模型
简单移动和加
权移动平均法
一次和二次指数平滑法

## Slide 85: 预测的方法 -- 德尔菲法
美国兰德公司（RAND Corporation）奥拉夫·赫尔默博士于上世纪40年代末首创。是定性预测方法中最重要、最有效的一种方法，应用十分广泛，用于预测市场需求、商品供求变化、产品成本与价格、市场占有率、产品寿命周期等方面。对于那些缺少历史和现实资料的预测尤为实用。
特点：
（1）匿名性。采用匿名函询方式，参加预测的专家互不了解，因而发表观点、修正自己的意见均较自由。
（2）反馈性。发函征询意见至少要经过两轮，预测当事人应将上一轮专家的意见汇总统计，将其作为反馈信息在下一轮征询时告知各位专家参考。
（3）收敛性。专家意见经过多轮征询反馈后，意见趋向一致。用统计方法加以整理，即可得预测结果。

## Slide 86: 预测的方法 -- 意见收集法
高级主管的意见：
这种方法首先由高级主管根据国内外经济动向和整个市场的大小加以预测，然后估计企业的产品在整个市场中的占有率。
推销人员、代理商与经销商的意见：
由于企业里的推销人员、代理商与经销商最接近顾客，所以此种预测很接近市场状况。

## Slide 87: 预测的方法 -- 假设成长率一定预测法
明年的销售额＝今年销售额×(今年销售额／去年销售额)
在未来的市场营运情况变化不大的企业里，这种预测方法很有效。

## Slide 88: 预测的方法 --简单移动平均法
当产品需求既不快增长也不快下降，且不存在季节性因素时，移动平均法能有效消除预测中的随机波动。
选择移动平均的最佳区间很重要。
其主要缺点是在于若区间周期太长，则太复杂。

## Slide 89: 预测的方法 --简单移动平均法（案例）
1
2
3
4
5
6
每3个月的移动合计
移动平均值就等于493除以3
5
2

## Slide 90: 预测的方法 --加权移动平均法
      简单移动平均的各元素权重都相等，而加权移动平均的权重值可以不同。当然，其权重之和必须等于1。
      权重的选择：
      经验法和试算法是选择权重的最简单的方法。一般而言，最近期的数据最能预示未来的情况，因而其权重应大些。但是，其数据是季节性的，故权重也应是季节性的，一般对季节性产品季节权重系数要大。由于加权移动平均能区别对待历史数据，因而在这方面要优于简单移动平均。

## Slide 91: 预测的方法 --加权移动平均法
案例：
一家百货店发现在某4个月的期间内，其最佳预测结果由当月实际销售额的40%，倒数第2个月销售额的30%，倒数第3个月的20%和倒数第4个月的10%，其四个月的销售额分别为100,90,105,95。求第五个月的预测值是多少？

## Slide 92: 预测的方法 --时间序列预测方法
时间序列分解：一个典型的时间序列可包含四种因素：
时间序列及其构成
产
品
或
服
务
需
求
季节高峰
趋势
实际需求曲线
平均需求
随机波动
时间
  趋势：求的变化趋势，数据可以是一段时间的逐渐向上、向下或平稳的移动。
  季节：随季节的变化增加或减少，具有重复发生的规律。
  周期：在较长的时间（1年以上）围绕趋势作有规律的上下波动。这种波动被称作经济周期。它可以没有固定的周期。
  随机：偶然、非经常原因引起的数据变动。它们没有可识别的形式。

## Slide 93
统计学上时间序列有两种一般形式。
一种形式是乘法模型：
需求=趋势×季节×周期×随机
另一种形式是加法模型：
需求=趋势+季节+周期+随机
时间序列组织形式
预测的方法 --时间序列预测方法

## Slide 94
某一产品2013年实际需求为400个,从季节来看春天为90,夏天为150,秋天110,冬天为50.假设此产品的平均需求量以10%增长时,利用加法季节变化和乘法季节变化.求出2014年各季节需求预测值
2013年 2014年预测值
实际需求 季节变化幅度 季节指数 加法变化情况 乘法变化情况
春 90 90-100=-10 90/100=0.9 110-10=100 110*0.9=99
夏 150 150-100=50 150/100=1.5 110+50=160 110*1.5=165
秋 110 110-100=10 110/100=1.1 110+10=120 110*1.1=121
冬 50 50-100=-50 50/100=0.5 110-50=60 110*0.5=55
合计 400 440 440
预测的方法 --时间序列预测方法

## Slide 95
第四单元
生产计划的实施与控制
精益供应链课程—生产计划与物料控制

## Slide 96
1
生产计划的展开
2
生产计划的进度控制与闭环管理
3
生产计划变更的解决
4
生产计划与绩效管理

## Slide 97: 小时排产流程
客户需求多样化
多品种小批量
混流生产
生产完成
订单交付
各车间排产到时段
各配件排产时序与总装时序保持一致
各车间每小时清单一次
生产日清会清出差异提出改善

## Slide 98: 生产作业计划
生产作业计划概念
  生产作业计划是生产计划的具体执行计划。它是把企业全年的生产任务具体地分配到各车间、工段、班组以至每个工作地和工人，规定他们在月、旬、周、日以至轮班和小时内的具体生产任务，从而保证按品种、质量、数量、期限和成本完成企业的生产任务

## Slide 99: 生产作业计划的重要性
作业计划是生产管理工作中最重要的环节之一，如何对计划进行的生产预先设定时间、顺序、不同产品、批量的衔接等，都是作业计划要明确的事项或中心内容
  企业的生产活动是一个涉及面广而复杂的体系，要使这个体系能顺畅运作，就得有系统的生产作业计划和安排，以为各部门生产提供依据，各部门乃至全面运作才可能有序、高效

## Slide 100: 生产作业计划的重要性
生产作业计划追求的目标
  缩短生产周期
  减少在制品
  作业的稳定及效率的提升
  对最终产品组合装配的同步化

## Slide 101: 生产作业计划的重要性
生产作业计划架构
目的计划
手段计划
数量计划
日期计划
顺序计划
品质计划
对象计划
主体计划
方法计划
(生产管理)
(进度管理)
(品质管理)
(产品管理)
(设备管理)
(制程管理)

## Slide 102
生产计划与进度控制
生产进度控制是指从原材料投入生产开始至成品入库为止的全过程控制，包括从时间上和数量上控制两方面。
通过生产进度控制，可及时采取措施，预防发生偏差，确保生产按计划执行。
对生产量和生产期限的控制
生产过程的各个方面问题都会反映到生产作业进度上
主要目的是保证完成生产进度计划所规定的生产量和交货期限
返工、库存控制、质量控制、维修等都对生产进度产生不同程度的影响

## Slide 103
事前控制方式
事中控制方式
事后控制方式
利用前馈经验实施控制，重点放在事前计划与决策
利用反馈经验实施控制，通过作业核算和现场观测获取资询，及时把生产情况进行比较分析，做出纠正偏差的控制措施，不断消除由干扰生产的不良后果，确保计划目标的实现
事中控制活动是经常性的，每时每刻都在进行之中
利用反馈经验实施控制的，控制的重点是今后的生产活动
生产计划与进度控制

## Slide 104: 进度控制的定位
1. 确认生产作业计划的差异 , 进行调整.
2. 发掘生产作业中计划与实际的差异 , 显示出来 , 迫使及早找出弥补对策 , 以免届时延误交期.
3. 与绩效管理结合 , 作奖惩考核工具.
关键点
管理要点字段

## Slide 105: 进度控制方法

## Slide 106: 进度控制的数据来源

## Slide 107: 生产进度异常
所谓的生产进度异常，是指因订单变更、交期变更及制造异常、机械故障等因素造成产品品质、数量、交期脱离原先计划预定等现象。
关键点：
1.
2.
3.
4.

## Slide 108
生产进度落后六条改善措施
生产进度异常的解决对策

## Slide 109: 进度异常主要原因
1.
2.
3.
4.
5.
6.
如何实现闭环管理

## Slide 110: 如何实现闭环管理
1.
2.
3.
4.
5.
6.
减少进度异常的对策

## Slide 111: 减少进度异常的对策
使生产作业计划更合理化
有限产能排程法的运用
备料管理的强化
缺料分析
刚好实时的备料作业 / 备料区设置
使制造质量稳定
防呆式工作设计
更及时的制造品质确认
生管更及时严密的过程跟踪
强化车间现场排除异常故障能力
基层主管能力强化
强化车间人员积极弥补的意愿心态
如何实现闭环管理

## Slide 112: 如何实现闭环管理
销售部门的改善对策
1. 源自销售部门的原因
⑴频频变更订单/计划
⑵答应客户的交期随意，期限极为紧迫
⑶无法把握市场需求，无法订立明确的销售预定计划
⑷临时增加或急需即刻完成的订单多
⑸有时销售主管直接干涉生管运作，直接在现场指示作业

## Slide 113
2. 改善对策
⑴用全局性、综合性的观点指导工作
⑵销售职能运作改善
◇定期召开产销协调会议，促进产销一体化
◇生管应定期编制现有的订货余额表、主要工程进度状况表、余力表及基准日程表提供给销售部门，以便于销售部门决定最适当的交货日期
◇加强销售部门人员的培训，提高工作技能和业务能力
◇销售部门应编制3~6个月的需求预测表，为中期生产计划提供参考
◇对客户在中途提出订单更改要求，要有明确记录，并让客户确认
如何实现闭环管理

## Slide 114
研发/设计部门的改善对策
1. 源自研发/设计部门的原因
⑴出图计划拖后，后序工作的安排也跟着延迟
⑵图纸不齐全，使材料/零件的准备存在缺失，影响交期
⑶突然更改修订设计，导致生产混乱
⑷小量试制尚未完成，即开始批量投产
如何实现闭环管理

## Slide 115
2. 改善对策
⑴编制设计工作的进度管理表，透过会议或日常督导进行进度控制
⑵质或量的内部能力不足时，应寻求其他途径
⑶当无法如期提供正式/齐全的设计图纸/资料时，可预先编制初期制程需要的图纸/资料，以便先准备材料等，防止制程延迟
⑷尽量避免中途对设计图纸/资料的更改、修订
⑸推进设计的标准化，共用零件的标准化、规格化，减少设计的工作量
⑹设计工作的分工，职责清晰、明确
如何实现闭环管理

## Slide 116
采购部门的改善对策
1. 源自采购部门的原因
⑴所采购的材料/零件，滞后入库
⑵材料品质不良/不均，加工麻烦
⑶物料计划不完善，需要的物料不够，不需要的物料库存一大堆
⑷外协的产品品质不良率高，数量不足
如何实现闭环管理

## Slide 117
2. 改善对策
⑴进一步加强采购、外协管理，采用ABC分析，实行重点管理方式
⑵以统计方法调查供应商、外协厂商不良品发生状况，确定重点管制厂家
⑶对重点管理对象，采取具体有效地措施加以改善
如何实现闭环管理

## Slide 118
生产部门的改善对策
1. 源自生产部门的原因
⑴工序、负荷计划的不完备
⑵工序作业者和现场督导者之间，产生对立或沟通协调不畅，现场督导着管理能力不足
⑶工序间负荷与能力不平衡，中间半成品积压
⑷报告制度、日报系统不完善，因而无法掌握作业现场的实况
⑸人员管理不到位，纪律性差，缺勤率高
⑹工艺不成熟，品质管理欠缺，不良品多，致使进度落后
⑺设备/工具管理不良，致使效率降低
⑻作业的组织、配置不当
如何实现闭环管理

## Slide 119
2. 改善对策
⑴合理作业配置，谋求提高现场督导者的管理能力
⑵确定外协/外包政策
⑶谋求缩短生产周期
⑷加强岗位/工序作业的规范化，制订作业指导书，确保作业品质
⑸加强教育训练，提高沟通能力及增强沟通技巧，提高作业者的工作意愿
如何实现闭环管理

## Slide 120: 如何实现闭环管理
及时提供进度异常信息
生产批 / 制程
机台 / 作业员 / 生产线
应开始未开始 / 应完成未完成 / 产量异状
针对异状再行分析原因 , 提出弥补改善对策
包括加班 / 人力支持 / 委外托工
及时进行对策检讨 , 提出对策责任者
何人 / 何部门 / 负责何对策
何时进行
针对对策进行严密跟踪
由生管进行跟踪
提出结果报告

## Slide 121: 生产作业计划的变更
影响生产作业计划的因素

## Slide 122: 生产变更的处理方法
客
户
紧
急
需
求
销
售
部
紧
急
订
单
生
产
插
单
计
划

## Slide 123
生产的保障和预防
客户需求
满足需求
Notes: 123

## Slide 124
生产计划相关的绩效管理
生产计划达成率 =
生产设备利用率 =
在制品周转天数 =
以周为单位的实际完成数量
计划数量
设备实际开动时间
设备理论开动时间
× 100%
× 100%
(期初在产品结存金额+期末在产品结存金额)/2
本期出库金额（或车间本期成本发生额）
* 30天

## Slide 125: 生产计划相关的绩效管理
生产部门的绩效管理指标，涉及到相关各部门：销售、采购、仓储、品保、设备、人事等
在建立考核指标的时候要注意与相关部门的关联性，各部门也要承担相应的不同比例的生产考核指标，这样才能体现绩效考核的公平和有效
生产部门要与相关部门建立完善的控制流程，建立绩效考核的基础标准，例如销售的计划变动率每月不能超过多少%等，在进行考核时提供相应的数据以供确认

## Slide 126
新品上线问题处理流程
针对新品生产过程中出现的问题可按照以下步骤处理
Notes: 126

## Slide 127: 新品上线前的准备
Do It Right The First Time
编制《作业指导书》建立作业标准
进行适当的培训和教导
提供适当的设备和物料
鼓励员工一次就做对

## Slide 128
第五单元
生产计划与物料控制采购篇
精益供应链课程—生产计划与物料控制

## Slide 129
1
生产计划与物料管理概述
2
材料计划与存量控制
3
物料管理对生产计划的影响

## Slide 130: 物料控制管理概述
什么是物料管理？

## Slide 131: 物料控制管理概述
物料管理是指计划、协调并配合各有关部门，以经济合理之方法供应各单位所需物料之管理办法。
所谓经济合理之方法是指适当之时间、在适当的地点、以适当之价格及适当的品质供应适当数量之物料。
物料管理-----5R法则
适时(Right Time) 适价(Right Price)
适地(Right Place) 适质(Right Quality)
适量(Right Quantity)

## Slide 132
物料控制管理概述
直接影响生产系统运作的顺畅与否。
生产计划的达成，品质的绩效，成本的控制，企业能力提升
资金的周转，场所空间的利用等。
物料管理是生产活动的基础管理。

## Slide 133: 物料管理范围和意义
物料控制：
物料需求计划分析。
库存管理模式设定与管理。
安全库存与采购点设定与管理
物料申购及跟催供给的协调。
物料管理效率分析及呆、费料处理。
物料采购：
直接材料，辅助材料的采购。
供应商的开发与管理。
采购计划的制订与执行。
物料仓储：
物料收发与保管。
建立料帐及在库调查(盘点)。
仓库环境规划及整顿。
呆、废料处理。
物料管理的范围

## Slide 134: 物料管理范围和意义
物料管理的意义
规范标准化
适时供应生产物料
适当管制采购价格
来料品质好
有效收发
适当存量
物料管理绩效
利用空间

## Slide 135
物料管理的精髓
直接实现物料的三“不”管理
不断料: 任何时候生产线不能出现停工待料的现象。
不呆料: 可用，有用，能用，要用的物料进入库区和制造单位,而不用，无用的物料进不了库区、制造单位，不让物料呆在仓库中不用。
不囤料: 进料适时，适量，不至于过时，过量的囤积
断料: 就可能待料，生产运作，计划，现场有可能出现混乱的局面。
呆料囤料: 资金场地占用，成本上升，低效，浪费。

## Slide 136
物料管理不良的损失
显在的浪费损失：
仓储料品经时变坏，变成废品。
储存过多，形成呆料，积压资金。
停工待料，生产紊乱，交期延误。
潜在的浪费损失：
呆料积存的风险，因产品变更而不能使用。
用料浪费，使成本无法控制。
搬运增多，增加管理上的浪费。

## Slide 137
采购模式 | 操作难度 | 供应商配合度
物料管理的采购模式
批量订货模式
双箱法（双杯法）
三架法
整体法
MRP订货模式
JIT订货模式
VMI订货模式
操作难度低，采购方便，容易处理
库存量固定，在最大和最小值之间浮动
供应商接到订单后备货并交付，属于被动接单生产
几乎没有配合
操作有一定难度
对库存量要控制
供应商保证及时供货
需要一定的配合保障
操作有较大难度
追求的是零库存
供应商必须及时供货
需要很大程度的配合
操作难度很大
完全没有库存
供应商必须及时供货
需要最大程度的配合

## Slide 138: 批量订货模式
批量订货就是当库存经使用而逐渐减少至一定数量时，就发出订单。“一定数量”是指在事前决定的存量基准，即订货点，因此又称为订货点法；
批量订货，须先决定订货点和订货量，所以管理简便；即当库存降低到定货点时，就补足一定数量的货，如此循环。
消费、使用量基本固定的物料
容易获得和保管的物料
价格较便宜的物料
批量订货的适合对象

## Slide 139
库存量
期间
订货量
订货
入库
订货
订货
入库
入库
批量订货模式

## Slide 140: 批量订货模式---双箱法
将物料存放于两个货架或容器（箱子）内。先使用其中一个货架，用完转而使用另一个货架的货。此时即刻补货，补的货放置前一货架。两个货架不断循环使用，即为双箱法。
这个方法可以一眼看出是否已达到订货点，，所以不必借助仓库帐，此外，由于这个方法是轮流使用两个货架，所以有促进库存新陈代谢的优点。

## Slide 141: 批量订货模式---三架法
将同一物品，放置于三层货架。先使用上层的货，用完后订货，然后使用中层的货，当中层的货用完，正常情况下，所订的货应到位并放入上层货架。若此时上层的货未到，就要催货。
最下层的货放安全库存量，很少变动，要注意保存期限及变损程度，尽量予以滚动使用；中层放订货点
库存量减安全存量的余数；上层放最高存量
扣除安全存量与中层存量后的余数。

## Slide 142: 批量订货模式---整体法
对小物品/零件如果一个一个地去管理，实在费时又麻烦。而整箱/袋地管理，则省事得多。对产品品质有保障的供应商，为节省包装的手续及验货的麻烦，大多采取此管理法。
订货量就是单位箱份的量；不同的物品，使用的箱也不尽相同，但应是装固定数量的标准容器；
为方便管理，须在箱外有相应的颜色标识，
表示装置的物品、数量。

## Slide 143
MRP采购原理及过程
主产品
BOM
MPS
产品库存文件
制造任务单和
采购订货单
MRP采购模式

## Slide 144
MRP的构成包括三个部分
MRP的输入
基本生产进度计划；材料清单和库存状态记录表
MRP的实行
总需求量计算；净需求量计算；材料订货批量和指令；发出的时间的确定；制定材料需求计划；发出指令
MRP的输出
基本报告 ；补充报告
MRP采购模式

## Slide 145
JIT采购模式的原理
用户需要什么就送什么，品种规格符合客户需要
用户需要什么质量，就送什么质量，品种质量符合客户需要， 杜绝次品和废品
用户需要多少，就送多少，不少送，也不多送
用户什么时候需要，就什么时候送货，不晚送，也不早送
用户在什么地点需要，就送到什么地点
JIT采购模式

## Slide 146
VMI（Vendor Managed Inventory）
供应商掌握用户库存，用户只需把自己需求信息向供应商连续及时传递，由供应商自己根据用户的需求信息，预测用户未来的需求量，并根据这个预测需求量制订自己的生产计划和送货计划，用户的库存量的大小由供应商自主决策的采购模式。
VMI采购模式

## Slide 147
物料清单（BOM)：
“Bill of Material”叫做物料清单（有的工厂也叫零部件结构表、物料表等），它是将产品的原材料、零配件、组合件予以拆分，并将各单项材料按照材料编号、名称、规格、单机用量、产品损耗率等按照制造流程的顺序记录下来，排列为一个清单，这就是物料清单，简称BOM。
物料需求计划的相关数据

## Slide 148
物料需求计划的相关数据
订货时使用的动态库存与静态库存
在计算采购计划时，必须要考虑库存数量
静态库存：是指在进行采购计划计算时，使用库存的实际盘点数量作为期初数量，库存数量不随着入库、出库等活动改变
动态库存：是指在进行采购计划计算时，使用实时的库存数量作为期初数量，库存数量随着材料入库、出库等活动随时改变
无论使用静态库存还是动态库存，都必须确认生产计划的状态，否则采购计划的结果就会发生错误

## Slide 149
企业的现行的订货方式一般有2种：
按照订单需求进行订货：（大多数企业采取这种模式）是指接到订单后，按照客户订单需求数量，考虑库存数量和在途数量后一次性生产采购订单，然后等待物料交货后逐一安排进行生产的方法。
按照生产（交期）需求进行订货：是指根据生产（交期）的需求状况，考虑库存数量和在途数量，分期分批生成物料采购订单，供应商按交货期交货，及时安排生产并出货的方法。
物料需求计划的计算案例

## Slide 150
订货方式的对比
项目 | 按订单需求订货 | 按交期需求订货
订货批次 | 1次/订单，批次少 | 若干次/订单，批次多
订货数量 | 数量多 | 相对平均，数量少
占压资金 | 相对多 | 相对少
库存量 | 相对大 | 相对小
缺货影响 | 相对小 | 相对大
操作难度 | 简单 | 一般
管理难度 | 复杂 | 简单
物料需求计划的计算案例

## Slide 151: 在生产过程中的物料问题
在实际的生产活动中，在生产的进行过程中，在管理工作中存在着诸多问题，这包括：
（1）物料来不了，生产停产
（2）物料质量有问题，不能使用，生产停产
（3）物料刚到，还要进行验收，需要时间，生产停产
（4）物料来料数量不足，经常要调整生产顺序和进度
处理好了上述四类问题，才能保证物料管理工作正常进行，保证生产不断料、不欠料，能够顺利进行。

## Slide 152
生产管理
品 保
生产计划制定不合理
经常变更生产计划
BOM不准
生产变更的通知时间不足
前道工序未安排生产计划
交货期提前或延迟
包装材料提供过慢或变更
设计紧急变更
未建立检验规范
进货检验疏忽
验收效率低下
品质要求不准确
供应商的不良率过高
物料问题的原因分析

## Slide 153
仓 储
采购遗漏/数量不符
采购渠道不足
价格太低造成供应商服务差
供应商延误交期
物料计划不合理
未设定合理的安全库存
物料跟踪没有控制
用料标准未计算损耗
采购周期不足
帐物不一致
盘点不准确
财务工作效率低
用料管理不严格
采 购
物料问题的原因分析

## Slide 154: 物料问题的预防措施
（1）尽可能的制定稳定的生产计划，不至于产生紧急物料需求；出现生产计划变动时及时调整生产顺序，保证物料的合理采购周期；少插单
（2）设置合理安全库存：库存物料应配合生产计划，既不导致停工停产，又不至于造成过多积压；
（3）完善生产作业计划，保障生产和采购整体顺序一致或更少的调整变动
（4）与生产物料相关的需要重新设计、设计变更等要做好生产前的准备工作，确保相关物料不受影响，从而保障生产能够顺利进行
（5）根据物料情况安排生产，尽早察觉物料变化，采取适当行动
从生产管理的角度

## Slide 155: 物料问题的预防措施
（1）与供应商建立质量控制体系和标准，要求供应商达到相关要求并提供相关文件（如PPAP等）
（2）完善物料验收等相关流程和标准，保证物料能够第一时间到生产现场，不影响正常的生产作业
（3）建立和完善供应商考核机制，尤其是品质异常处理流程和标准等
从品质管理的角度
从仓储管理的角度
（1）健全和完善仓储管理各项标准，尤其是帐卡物的一致
（2）完善与生产现场之间的物料处理流程，保障生产作业的顺利进行，设定合理的时间节点对物料进行控制

## Slide 156: 物料问题的预防措施
（1）了解供应商的相关情况，包括供应商信息、供应商产能、供应商负荷、供应商采购周期等，为合理订货提供保障
（2）与供应商签订价格保证协议，避免出现价格纠纷导致影响生产的情况
（3）对订单进行跟踪确认，保证订单能够及时交付，如果出现异常，要及时通知相关部门，调整生产计划，避免生产停产
（4）给供应商提供信息，使供应商能够提前采取措施保障订单的生产与交付，避免造成因物料原因造成生产停产
从采购管理的角度

## Slide 157
第六单元
生产计划与物料控制管理篇
精益供应链课程—生产计划与物料控制

## Slide 158
1
生产计划与仓储管理概述
2
生产计划与仓储管理实施
3
生产计划控制与盘点管理
4
生产计划与呆料废料处理

## Slide 159
库存（Inventory）是指储存状态的物品或商品
为何要进行库存管理？
有利于资金周转
促进生产管理更为合理
有利于顺利的进行运输管理，也有助于有效地开展仓库管理工作
可以把常用物料和危险物料分开管理，以保证工厂的安全生产
仓储管理概述

## Slide 160
库存管理目标
保持最佳库存：库存资金周转的硬指标
防止缺货，缺货是生产的杀手：生产活动的顺利进行
减少资金压力：资金链的保证
减少人力：合理作业，管理完善
优化陈列：合理布局，作业改善
加快周转：先进先出，保证质量
仓储管理概述

## Slide 161: 库存掩盖的问题
隐藏着的管理问题
库存水平
被隐藏的问题…….
通过降低库存暴露问题，然后解决问题，再降低库存、
暴露问题、解决问题 ……..
161
Notes: 日本人把库存比作湖水，把企业运作中存在的问题比喻成水中的石头，库存太高，掩盖了企业的问题存在，当要降低库存时候，企业的问题就暴露出来。

## Slide 162: 企业库存管理的通病
库房规划不好，造成空间利用的困难；
仓储管理制度不健全，不规范或执行力度不足， 造成帐、物不一的现象；
工作负荷不均，造成人员调配上的困难；
未明订各项具体作业流程，在作业上无从遵循，造成执行上的困难；
受生产计划的影响很大，造成收、发料的配合问题及料帐的整理问题；
呆废料的处理不及时，功能未发挥；
称职的人选，适当的主管不易找；
手工作业不规范，导致库存管理电脑化难以推动。

## Slide 163
ABC分类法是将库存物品按品种和占用资金的多少分为三类：
① 特别重要的库存（A类）；
② 一般重要的库存（B类）；
③ 不重要的库存（C类）。
然后针对不同等级分别进行管理和控制。
物料ABC分类法
存货改善方法
163

## Slide 164
A类：品目累计5%~15%，平均资金占用额累 计60%~80%
B类：品目累计20%~30%，平均资金占用额累计20%~30%
C类：品目累计60%~80%，平均资金占用额累计5%~15%。
ABC分类法分类原则参考比例
60%-80%
存货改善方法
164

## Slide 165
控制项目 | A类 物品 | B类 物品 | C类 物品
控制程度 | 严控精管 | 一般控制 | 简单控制
库存量计算 | 详细计算 | 一般计算 | 简单或不计
进出库记录 | 详细记录 | 一般记录 | 简单记录
检查频率 | 密 集 | 一 般 | 很 低
安全库存量 | 低 | 较 大 | 大 量
三类物品管控方法比较
存货改善方法
165

## Slide 166: 仓储管理的十项基本原则

## Slide 167
盘点又称盘库，即用清点、过秤和对帐等方法，检查仓库实际存货的数量和质量。
查清实际库存量是否与帐卡相符
查明库存货物的质量情况
查明有无超过储存期限的存货
查明存货发生盈亏的真正原因
盘点的概念

## Slide 168
库存管理中最重要的部分在于库存的准确性，计算机中的库存
数据如果准确率不能达到95%以上，是不可能实现系统所需的，
即使用了也会造成大量的错误信息，使生产处于混乱状态
盘点的作用：
发现错误并消除；
检测系统运行的结果；
校正不准确的记录；
提高仓库员工的素质等
盘点的概念

## Slide 169
目标：确保帐、物、卡相符，提升运营管理水平
盘点的方式
169

## Slide 170
No
yes
盘点前准备
盘点进行
盘点后复核
调整与结算
再发防止
重大差异
重盘
盘点的作业流程

## Slide 171: 呆料废料的处理
可以按照每个月的计划使用量，分别做成：
3个月不使用、
6个月不使用、
1年不使用的材料明细表
分析产生的原因，再根据未来的计划预计使用状况，进行处理
目的：
尽可能将不良资产、占压的资金降低到最小
不要等积压很多再处理，争取每个月都做处理

## Slide 172: 使用不完的材料处理
根据未来计划的预计使用情况，分别做成：
3个月使用不完、
6个月使用不完、
1年使用不完的材料明细表，
由计划、采购、技术等部门对其进行确认，处理
目的：
减少订货、降低不良资产发生的可能

## Slide 173
第七单元
生产运作方式提升
精益供应链课程—生产计划与物料控制

## Slide 174
1
生产运作与计算机技术
2
精益生产的平准化
3
单件流生产组织方式
4
拉动式生产和看板

## Slide 175
物料需求计划 MRP系统
物料需求计划
线性计划
制造资源计划 MRP II系统
制造资源计划
闭环计划
企业资源计划 ERP系统
集成闭环计划
7
0
年
代
9
0
年
代
8
0
年
代
数据记录
6
0
年
代
管理信息系统MIS系统
生产管理与计算机技术

## Slide 176
供应链优化和管理系统 SCM
企业资源计划系统 ERP
财务、成本和资金管理
销售管理
项目管理
采购管理
库存管理
人力资源管理
生产计划和车间作业管理
质量管理
设备管理
企业信息门户/ 员工工作平台
MES 系统
产品生命周期管理 PLM
办公自动化系统 OA
供应商
供应商关系管理SRM
客户关系管理CRM
客 户
业务信息仓库 BW
企业战略管理SEM
企业信息总线
运输管理
检化验系统
计量系统
...

## Slide 177: 对计算机技术的认知
计算机技术是辅助工具，不能代替管理
系统越复杂，制约的因素越多，操作越复杂
在健全完善生产全流程的标准后再考虑计算机技术
适用就好，不需要功能齐全
在可能的前提下，自主开发计算机辅助技术

## Slide 178: 平准化案例
日期 计划 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
同一产品的生产总量做连续生产安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
同一产品的生产总量做分批次生产安排 | 产品A 500个 |  |  |  |  |  | 产品A 500个 |  |  |  |  | 
同一产品的生产总量做每日都生产的安排 | 产品A 50个 产品B 100个 产品C 200个 | 产品A 50个 产品B 100个 产品C 200个 | 产品A 50个 产品B 100个 产品C 200个 | 产品A 50个 产品B 100个 产品C 200个 | 产品A 50个 产品B 100个 产品C 200个 | 产品A 50个 产品B 100个 产品C 200个 | 产品A 50个 产品B 100个 产品C 200个 | 产品A 50个 产品B 100个 产品C 200个 | 产品A 50个 产品B 100个 产品C 200个 | 产品A 50个 产品B 100个 产品C 200个 | 产品A 50个 产品B 100个 产品C 200个 | 产品A 50个 产品B 100个 产品C 200个
产品B
1000个
产品C
2000个
产品C
2000个
产品B
1000个
产品B
3000个
产品A
1000个
产品C
4000个

## Slide 179: 平准化（均衡化）生产
多品种混流生产中一个概念；
平准就是要求生产平稳地、均衡地进行；
平准化不仅要达到产量上的均衡，而且还要保证品种、工时和生产负荷的均衡；
平准化是均衡生产的高级阶段；

## Slide 180
追求的目标是以必要时间为基准制作产品
可以让作业员的工作量稳定
可以让前工程的作业更有效率
变得更容易发现问题点
最后成本可以下降
平准化生产作用
Notes: それでは、平準化とはどういうことなのでしょうか。
平準化とは、生産の量、種類､時間を平均化することです。全工程で平準化ができると、生産が安定し、ムダが排除され、原価低減を達成することができます。
つまり、平準化を実現するということは、一本の生産ラインで造る全ての品番を各々のタクトタイムで１ケづつ造ることなのです。

## Slide 181: 单件流生产的定义
定义：将作业场地、人员、设备（作业台）等进行合理配置，使产品从投入到产出的整个制造加工过程中始终处于不停滞、不堆积、不超越，按照节拍一个一个的流动的生产方法

## Slide 182: 单件流生产的定义
含义：
每道工序加工完一个产品后立即流到下一工序
工序间的在制品数量不超过前工序的装夹数量
制品的运动不间断、不超越、不落地
生产工序、检验工序和运输工序合为一体
只有合格品才能流到下一工序
等待
过剩
搬运
加工
返修

## Slide 183: 生产制造方式的比较
项目 | 批量生产 | 单件流生产
方式 | 相同功能的加工设备集中摆放在同一区域 | 根据产品类别按照加工顺序依次排列
适用 | 大批量生产 | 柔性生产
特点 | 集中生产、集中搬运、减少搬运的次数 | 前后工序紧密相连
优缺点 | 在制品数量多 小批次大批量搬运 等待时间长 生产周期长 空间占用大 造成“乱流” | 在制品数量少 小批量多批次搬运 等待时间少 生产周期短 空间占用小 单向流动
灵活的单件流生产更能够适用需求的变化

## Slide 184: 单件流生产的目的
单件流不仅是流动的，而是以彻底消除浪费为目的的
彻底消除浪费和偏差
缩短交货期
减少半成品库存
提高生产效率
确保质量、降低成本

## Slide 185: 单件流生产的目的
对质量的认知：
批量生产下，批量越大品质意识就越低
如果以100为批量出现1个不良品则不良率为1%；
如果以200为批量出现1个不良品则不良率为0.5%
单件流生产时，批量为1是不良品则不良率为100%
需要返修时批量生产条件下需要花费大量的人力和时间等；单件流则不同

## Slide 186: 传统的生产方式---推动式生产
定义：
通过排期或者预测资源被提供给使用者

## Slide 187
推动式生产的隐患
高库存
盘存
保管
搬运

## Slide 188
浪费
拉信号
拉过程
人员
物料
定义：
通过对消耗品的替换或补充来控制资源流动的一种方法
什么是拉动式生产？

## Slide 189
拉动式生产灵活简单
目标：
一种控制办法并且平衡资源流动性
减少浪费，例如过量生产、库存、返工等等
仅当产品被消费时生产和运输
提供可视化控制

## Slide 190
拉动式生产的优点
全员参与
按需生产
降低计划复杂性
降低在制品
单位低成本
促进决策
通过目视提高沟通效率
缩短交货周期
质量问题快速反馈
持续改善

## Slide 191
推动和拉动的比较
生产一切我们能生产的
产品类似
提前使用
大批量
高库存
浪费
救火式管理
不顺畅的沟通

## Slide 192: 推动和拉动的比较
当需要时生产
产品精确
按需使用
小批量
低库存
浪费减少
可视化管理
顺畅的沟通

## Slide 193
拉动式生产如何改变你的工作？
拉动式生产可以花更多的时间在建设性的措施上，这些措施将让你的工作和工作条件更好，因为你仅仅需要生产你所需要的。
停机时间可以做如下事情：
预防性维护
5S
培训
团队会议
持续改善
质量改善

## Slide 194: 看板的分类
（1）生产指示看板：包括①工序内看板；②信号看板（记载工序必须生产和订购的零件、组件的种类和数量）
（2）领取看板：包括①工序间看板；②对外订货看板（记载后工序应该向之前工序领取的零件、组件种类和数量）
（3）临时看板 ：临时任务或需要加班生产的时候所使用的看板

## Slide 195: 看板的运用
看板的使用

## Slide 196: 看板的功能
生产，搬运的信息指示
生产什么，生产多少，搬运到哪里
目视管理的工具
防止生产过剩---没有看板指示的东西不要生产；
检测生产进度的快慢---根据所剩看板张数判断
改善的工具
生产线的物品过多---减少看板张数；
从后工序过来的看板张数没有平均分配好
---生产失衡，没有遵守取看板的原则
---停线频繁等问题一目了然，有利于改善

## Slide 197: 运用看板生产的条件

## Slide 198
尊享尊贵 合作共赢
培训就是竞争力
谢谢!
地址：北京市海淀区紫竹院路31号华澳中心1 号楼18层
联系电话：（010）62126161 62126363 62193562
电子邮箱：hy@ china-peixun.com
百朗官网： www.2001bailang.com
中企培训网www.china-peixun.com
中培在线www.zhongpei123.com
中培在线新浪官网微博：http://e.weibo.com/zhongpei123