## Slide 1
生产计划与物料控制提升实战

## Slide 2
企业运营管理的主要对象
成本：与产出直接相关的各种耗费
质量：反映实体满足、明确或隐含需要的能力的特征总和
交货期：产品与服务为顾客获取的时间。

## Slide 3: 课程背景 Lecturer Instructors
自从人类有了生产活动，就开始了生产管理的实践。18世纪70年代西方产业革命之后，工厂代替了手工作坊，机器代替了人力，生产管理理论研究与实践开始系统和大规模地展开。
生产与运作管理既要解决传统产业存在的问题，也要针对服务业、高新技术等新兴产业存在的问题进行研究。要搞好生产与运作管理，尤其是大中型企业的生产与运作管理，比企业管理其它任何领域付出的劳动与资本、人力与物力都要多。
现代企业内部分工越来越细，任何一个生产环节的失误都可能使整个生产过程无法进行。为适应变化多端的市场竞争，提高产品综合竞争能力，采用先进的制造技术和先进制造模式，提高生产与运作管理水平已势在必行。

## Slide 4: 课程结构 Lecturer Instructors
5
1
PMC改善
2
认识和消除生产现场的八大浪费
3
生产计划与进度控制
4
物料的控制与管理
5
PMC综合管理能力提升

## Slide 5
第一单元
PMC改善

## Slide 6: 现代企业的环境变化
1. 市场需求多样化
（1）产品更新换代速度加快
（2）产品寿命周期缩短
（3）由卖方市场向买方市场转化
2. 技术飞速发展
自动化、微电子、计算机、新材料技术等的发展，为企业使用新生产技术产出产
品提供了越来越多的可能性，因此企业不断面临着生产技术的选择以及生产系统
的重新设计、调整和组合
3. 竞争方式与种类越来越多
4. 随着通讯技术和交通运输业的发展，日益国际化全球化

## Slide 7: 传统生产管理模式的弊端
企业生产缺乏柔性，对市场反应能力低
所谓“柔性”，就是加工制造的灵活性、可变性和可调节性。
现代企业的生产组织必须适应市场需求的多变性，要求在短时期内，以最少的资源消耗，从一种产品的生产转换为另一种产品的生产。
但传统生产管理模式是以产品为单位，按台份编制生产计划的。投入产品与调整产品对整个计划影响较大，再加上企业生产的反馈信息比较慢，下月初才有上月末的生产统计资料，无法实现动态调整，生产严重滞后，导致生产系统速度慢。

## Slide 8
企业的“多动力源的推进方式”使库存大量增加
“多动力源的推进方式”：是指各个零部件工序，各自都以自己的生产能力、生产速度生产，而后推到下一个工序，由此逐级下推形成“串联”，平行下推形成“并联”，直到最后的总装配，构成了多级驱动的推进方式。
由于生产多级驱动，没有严格有效的计划控制和同步化均衡生产的协调，各生产阶段的产量必然会形成“长线”和“短线”。长线零部件“宣泄不畅”进入库存，加大库存量，而短线零部件影响配套装配，形成缺件。
当“长线”越长，“短线”越短时，库存不但不能起到协调生产，保证生产连续性的作用，反而适得其反造成在制品积压，流动资金周转慢，生产周期长，给产品的质量、成本、劳动生产率，以及对市场的反应能力等方面带来极其不利的影响。
传统生产管理模式的弊端

## Slide 9
单一产品的“大而全”、“小而全”生产结构
随着时代的变迁，科学技术的不断进步和人们生活条件的不断改善，消费者的价值观念变化很快，消费需求多样化，从而引起产品的寿命周期相应缩短，为适应市场需求环境的变化，必将使多品种、中小批量混合生产成为企业生产方式的主流。
长期以来，我国“大而全”、“小而全”生产结构方式，不仅是一种排斥了规模经济效益的、效率低下的生产方式，而且也排斥多样化经营，靠增大批量降低成本生产，这样非常不利于企业分散风险，提高效益，促进企业顺利成长。
传统生产管理模式的弊端

## Slide 10
企业生产计划与作业计划相脱节，计划控制力弱
传统生产管理模式在生产计划的编制过程中，是以产品为单位进行的，但又由于各生产阶段内部的“物流”和“信息流”是以零件为单位，因此，作为厂一级的生产计划只能以产品为单位，按台份下达到各生产阶段，即有关车间，而不能下达到生产车间内部。
生产车间内部则根据厂级生产计划，以零件为单位自行编制本车间的生产作业计划，由于各生产车间的工艺、对象和生产作业计划的特殊性和独立性，致使各生产车间产量进度不尽相同。而厂级计划是以产品为单位编制，对各车间以零件为单位的生产作业计划不能起到控制作用。
传统生产管理模式的弊端

## Slide 11
投入
人力
物料
设备
技术
信息
能源
土地
资金
顾客或用户的参与
实施信息反馈
产出
产品
服务
变换过程
① ③
⑤
② ④
生产与运作系统活动过程

## Slide 12: 生产与运作管理及其研究对象
概念：生产与运作管理是对提供公司主要产品或服务的生产运作系统进行设计、运行、评价和改进等管理活动的总称
研究对象—— 生产与运作系统
（1）生产运作物质（实体）系统设计
（2）生产与运作过程的计划、组织与控制
生产过程的构成：
（1）生产准备过程 （2）基本生产过程
（3）辅助生产过程 （4）生产服务过程

## Slide 13: 生产与运作管理的目标与任务
目标： 在需要的时候，以适宜的价格，向顾客提供具有适当质量的产品和服务
任务：
（1） 保证和提高质量----质量管理
（2） 保证适时适量投放市场----进度管理
（3） 产品价格为顾客所接受----成本管理
（4） 资源要素管理----设备、物料及人力资源管理
（5） 不断提高生产系统柔性（应变能力）

## Slide 14
第二单元
认识和消灭生产现场8大浪费

## Slide 15
第一次工业革命
蒸汽机的应用
18世纪60年代－19世纪70年代
电力的应用
第二次工业革命
19世纪70年代－20世纪初
从20世纪四五十年代开始
第三次工业革命
计算机的应用
福特流水线
第一次生产方式革命
单一品种(少品种)大批量生产方式替代手工制造单件生产方式
第二次生产方式革命
丰田生产方式
“多品种、小批量生产方式”取代大批量生产方式
制造系统演化史

## Slide 16
精益思想的要点
“精益”释义
精益 - 形容词：“精”是少而精，“益”是效益
精益生产
通过 消除 企业所有环节上的 不增值活动，来达到降低成本、缩短生产周期 和 改善质量的目的

## Slide 17: 精益生产的目标
基本目标：工业企业是以盈利为目的的社会经济组织。因此最大限度地获取利润就成为精益生产的基本目标。
终极目标：精益求精，尽善尽美，永无止境地追求“七个零”
(1)“零”换产工时浪费(Products•多品种混流生产)
(2)“零”库存(Inventory•消减库存)
(3)“零”浪费(Cost•全面成本控制)
(4)“零”不良(Quality•高品质)
(5)“零”故障(Maintenance•提高运转率)
(6)“零”停滞(Delivery•快速反应、短交期)
(7)“零”灾害(Safety•安全第一)

## Slide 18
浪费的概念
在制造、生产活动中，不能给产品带来附加价值的所有行为
浪费 ＝ 重复动作 ＋ 非效率的工作
即使认为是必要的动作，只要不能给产品创造附加价值，即视为浪费
[B] 无附加价值的作业
[C]工作
[A] 浪费
作业者动作

## Slide 19
浪费是因“不一致 ”、“不均衡”、“不合理” 等因素不断的发生而产生的
标准和实际的差异
－ 未遵守标准
－ 无秩序作业
－ 实际生产与
计划的一致性
不一致
生产产品不均衡
－ 日产量不均衡
－ 在库/在制过多
－ 人员配置
不均衡
不均衡
不合理的方法
－ 作业不方便
－ 作业困难
－ 材料搬运
不方便
不合理
浪费的发生原因

## Slide 20
生产现场的7大浪费
虽生产的产品各不相同，但在任何工厂中发现的浪费类型是类似的
过量生产的浪费
①
等待的浪费
②
搬运的浪费
③
加工的浪费
④
库存的浪费
⑤
动作的浪费
⑥
返工、维修的浪费
⑦

## Slide 21
物
３. 生产过剩的浪费
５. 搬运的浪费
６. 库存的浪费
７. 加工本身的浪费
２. 等待的浪费
１. 动作的浪费
４. 次品，修补的浪费
人
质量
改善的突破口
掩盖其他的浪费，阻碍改善
7大浪费的汇总
21
Notes: 21
ムダには７つあります。人･物・質に分類して、１．動作のムダから７．加工そのもののムダについて順次説明していきます。

## Slide 22: 消除浪费活动的步骤
第一步：
了解什么是浪费
第二步：
识别工序中哪里存在浪费
第三步：
使用合适的工具来消除
已识别的特定浪费
第四步：
实施持续改进措施，
重复实施上述步骤

## Slide 23
第三单元
生产计划与进度控制

## Slide 24
1
生产管理概述
2
产能负荷分析与产销平衡
3
生产线布局改善、效率改善
4
生产计划的制定
5
生产过程控制与异常协调
6
插单的解决技巧

## Slide 25: 生产管理的定义
生产管理：为了在规定期限内根据预期成本生产规定数量并达到规定质量的产品，对生产进行预测，对各项工作进行计划、统筹和调整，以使生产活动达到整体最优化
计划：是指确定实施某项活动的具体方法和顺序。在制定计划之初需要对将来状况进行预测，然后根据预测的内容在计划执行者主旨的基础上制定计划

## Slide 26: 生产管理应有的六大机能
1. 使产销总活动目标得以协调
2. 使营业订单承接工作得以确定可行
作产销两方面的有效运筹中心
3. 规划制造资源，得到最高效率的排配
使物料 /人力 / 机台资源配合有效进行；得到最佳生产力 ╱/整体绩效
4. 进行制造资源的管控与分配
包括仓储 / 资材 / 设备工具 / 在制品之掌控 /调度
5. 掌控制造进度 , 使之如期交货 (完工) 。
使营销活动顺畅无误
6. 分析与控制制造绩效与成本

## Slide 27: 制订生产计划
综合平衡、确定生产计划
生产任务与生产技术准备之间的平衡
生产任务与资金占用之间的平衡…
生产任务与生产能力之间的平衡
生产任务与物资供应能力之间的平衡

## Slide 28
生产计划制定的步骤
以生产计划、需求预测、客户订单为基础，制定主生产计划MPS
根据企业的实际情况（作业人员、设备、资源、资金、物料等）验证是否能够满足主生产计划的需求，验证的手段就是产能与负荷的平衡CRP
根据产能与负荷的平衡差异，采取手段消除差异，保障生产计划MPS的实施
制定生产计划的前提就是产能与负荷的确认

## Slide 29: 企业生产能力的概念
生产能力的定义
生产能力是指在一定时期内（通常是一年），企业的全部生产性固定资产，在先进合理的技术组织条件下，经过综合平衡后，所能生产的一定种类和一定质量的产品的最大数量，或者能够加工处理的一定原材料的最大数量。
（1）企业的生产性固定资产
（2）生产能力是在企业可能达到的技术组织条件下确定，不考虑劳动力不足和物质供应中断等不正常现象。
（3）以实物指标为计量单位
（4）综合平衡的结果
（5）一般以最大产品数量来表示，有时也以加工的原材料的最大数量表示。

## Slide 30: 生产能力的种类
（1）设计能力
是指工业企业基本建设时，设计任务书与设计文件中所规定的生产能力。它是企业新建、改建和扩建后应该达到的最大年产量。
（2）查定能力
是指企业生产了一段时间以后，重新调查核定的生产能力。企业的产品方向、固定资产、协作关系、资源条件、劳动状况等方面发生了重大变化，在这种新的条件下可能实现的最大生产能力。
（3）计划能力
是指企业在年度内依据现有的生产技术组织条件，实际能够达到的生产能力。它是以现有生产条件，并考虑到在年度内能够实现的各种技术的、组织的措施的效果来确定的。

## Slide 31: 生产能力的计算
计划生产能力：是工人、机器、加工中心、设备或组织在单位时间所能生产的产品数量，产能通常以标准直接工时为单位。
有效生产能力：是以计划生产能力为基础，减去因停机和良率所造成标准工时损失
生产能力的确定：
（1）最小工序生产能力
（2）最小设备组或车间生产能力
（3）关键设备能力

## Slide 32: 负荷计划
定义：又称工时需求计划，用来测定产品需要消耗的工时负荷状况
在生产计划里只是基本的机能。此计划为追求工作量（产能）与能力（人、机）的平衡而拟定
为使生产计划尤其是日程计划切实可行，有一可靠的负荷计划是必不可少的

## Slide 33: 标准工时的延伸
标准工时的定义 所谓的标准工时，就是指在正常条件下，一位受过训练的熟练工作者，以规定的作业方法和用具，完成一定的质和量的工作所需的时间。
标准工时的界定条件:
规定的环境条件下
按照规定的作业方法
使用规定的设备、治工具
由受过训练的作业人员
在不受外在不良影响的条件下
达成一定的品质要求

## Slide 34: 产能与负荷计划平衡的要点
1. 产能与负荷必须取得平衡
调整产能使之不集中于某一时段/工序。
2. 追求作业率的提高
工作量的分配不致于发生人或机械有等待的情形，尤其是重要的工序。
3. 使日程别（间）的负荷计划变动小
实际作业中，每日的负荷都会发生变动，为因应日程计划，须考虑可能出现的负荷量的误差。

## Slide 35: 产能与负荷计划的平衡步骤
1. 依产品别、制程别计算出负荷需求
2. 依机械（人员）别、制程别作负荷需求合计
3. 进行产能、负荷需求的比较、分析
4. 对产能、负荷需求进行调整，使之一致

## Slide 36: 产能与负荷平衡的影响因素
物料：供应情形、物料搬运方式等
制程：工厂布置、作业方法、瓶颈现象等
设备：维护工作安排、故障频率等
品质：不良率、报废率等
其他：准备时间、工作环境、效率等

## Slide 37
销售部门的夙愿
生产部门的夙愿
高层管理的夙愿
为什么要建立产销协同制度
最好备有足够的存货，可以随时应对订单需求
由于客户是上帝，生产部门最好“无条件”配合
随时应付客户紧急插单与订单变更
以经济批量以上的批量投产
尽量使生产需求提早确立，以利生产和物料准备
尽可能使生产线稳定，不要过多因订单而临时变化
尽可能增加产销业绩，降低生产成本
尽可能控制库存，避免经营风险
计划：承上启下 平衡与协调

## Slide 38: 产销平衡会
明确的产销组织与部门间的沟通、协调
  产销链接管理的目的是兼顾销售与生产的平衡。企业产销组织的规划应具弹性，着眼点是交期准时及品质稳定，以提升市场竞争能力
  订单的协调过程即各相关部门分担各自责任的过程，通过对订单进行评审，即全面的产销管理，以确保交期、品质
销售计划、生产计划、出货计划的协调
  企业应依本身的经营方针，做有效的产销平衡，拟定综合性的产销计划，以为销售、生产、制造等部门拟定计划的依据，使各项计划同企业经营配合又相互步调一致

## Slide 39: 生产布局的定义
布局（Layout）是一个组织为实现其工作目标、效益最大化，而对其工艺、部门、设施、设备和工作区域进行的规划和实际定位、定置。

## Slide 40: 生产布局的定义
布局的意义：
结构决定功能，每一种产品由于涉及结构的差别，所具备的功能也不尽相同。
任何一个组织如果没有相应的组织架构，就不会具备相应的业务功能，达到相应效率和产出相应效益
所以没有合理的布局和流程，就不可能造就高效的生产系统

## Slide 41: 传统布局的基本形式
传统式布局的缺陷和不足：
大批量生产
过多的在制品
不必要的搬运
生产不均衡
生产计划制定困难
生产缺乏柔性
埋没了员工的智慧和创造力，无法获得满足感
不利于发现生产流程中的问题和浪费

## Slide 42: 精益布局
精益布局的定义：
是以现状布局为基础，通过消除人机料法环（4M1E）各个环节上的浪费，来实现五者最佳结合的布局
精益布局的目的：
追求“单件流”的精益化核心思想
打破孤岛式生产，在可能的地方创建连续流，减少孤岛作业的工序和区域

## Slide 43: 精益布局与传统布局的区别
传统布局 | 精益布局
产品一批一批的下线 | 产品一件一件下线
没有固定的流动方向 | 产品的流动方向是固定的
对员工技能要求较高 | 对员工技能要求较低
所需的资源相对较多 | 所需资源相对较少，场地工具等
按照自己的想法进行生产 | 按照相同的节拍生产
质量难以监控 | 质量容易监控

## Slide 44: 精益布局的原则
统一的原则
最短距离的原则
物流顺畅的原则
利用空间的原则
安全满意的原则
灵活机动的原则

## Slide 45: 精益布局的实施步骤
宏观布局
（定位）
线体/物流
方案的设计
工位局部
优化
布局实施
恢复生产
（适应期）
产能提升
Step1
Step2
Step3
Step4
Step5
Step6

## Slide 46
定义：生产线平衡是指构成生产线各道工序所需的时间处于平衡状态，作业人员的作业时间尽可能的保持一致，从而消除各道工序间的时间浪费，进而取得生产线平衡。
什么是生产线平衡
入料
出料
目标：对生产的全部工序进行均衡，调整作业负荷和工作方式，消除工序不平衡和工时浪费，实现“一个流”。

## Slide 47
通过平衡生产线可以综合应用到程序分析、动作分析、layout分析，搬动分析、时间分析等全部IE手法，提高全员综合素质
在平衡的生产线基础上实现单元生产，提高生产应变能力，对应市场变化实现柔性生产系统
减少单件产品的工时消耗，降低成本（等同于提高人均产量）
减少工序的在制品，真正实现“一个流”
提高作业及设备工装的工作效率
平衡生产线的意义
平衡率=
∑（各工序的作业时间）
瓶颈岗位时间*人数
* 100%
一般要求生产线平衡率达到85%以上

## Slide 48: 生产线平衡分析的方法
1. 确定对象与范围
2. 用作业分析把握现状
3. 测定各工程的净时间
4. 制作速度图表
5. 计算平衡
6. 分析结果，制定改善方案

## Slide 49
改善瓶颈岗位
ECRS原则
  1. Eliminate ——取消
  2. Combine ——合并
  3. Rearrange ——重排
  4. Simplify ——简化
生产线平衡改善工具

## Slide 50
生产计划定义
生产计划是关于企业生产运作系统总体方面的计划，是企业在计划期应达到的产品品种、质量、产量和产值等生产任务的计划和对产品生产进度的安排。是指导企业计划期生产活动的纲领性方案。

## Slide 51
生产计划的实质
交货期
品质
价格
材料
人员
设备
满足生产的三要素
满足客户的三要素
生产计划

## Slide 52
生产计划的特征
一个优化的生产计划必须具备以下三个特征：
有利于充分利用销售机会，满足市场需求；
有利于充分利用盈利机会，实现生产成本最低化；
有利于充分利用生产资源，最大限度的减少生产资源的闲置和浪费。

## Slide 53: 生产计划的基本数据
PP基本数据
工艺流程
工作中心
生产设备
生产物料
生产能力
生产人员

## Slide 54
生产和计划控制的流程
协调销货计划
分析产能负荷
制定生产计划
控制生产进度
生产数据统计
督促物料进度
生产异常协调
生产计划的流程

## Slide 55
计划制定的原则
前导式排产：是指一旦获得订单立刻着手，制定计划并实施。缺点是会增加工序间的半成品库存
后导式排产：是以最终交货期为起点沿着加工的流程倒推工序，并以工序加工周期为基础决定各个工序的生产开始时间和完成时间的计划方法
瓶颈工序排产：最大限度地利用瓶颈工序产能进行排产的方法，保证生产周期最短，设备运转效率最高，工序半成品最少

## Slide 56
生产计划排程的方法
先
到
先
用
︹
最
常
用
︺
加工时间最短(能缩短平均滞留时间)
交期宽裕最小(使延迟最小)
后续加工时间最长(减少延误)
后续作业数最多(减少制程干扰)
计划制定的方法

## Slide 57
计划排程的要素：
① 优先率
② 标准产能情况
③ 人/机状况
④ 物料情况
⑤ 库存成品情况
⑥ 品质状况
计划制定的方法

## Slide 58: 生产作业计划
生产作业计划概念
  生产作业计划是生产计划的具体执行计划。它是把企业全年的生产任务具体地分配到各车间、工段、班组以至每个工作地和工人，规定他们在月、旬、周、日以至轮班和小时内的具体生产任务，从而保证按品种、质量、数量、期限和成本完成企业的生产任务

## Slide 59: 生产作业计划的重要性
作业计划是生产管理工作中最重要的环节之一，如何对计划进行的生产预先设定时间、顺序、不同产品、批量的衔接等，都是作业计划要明确的事项或中心内容
  企业的生产活动是一个涉及面广而复杂的体系，要使这个体系能顺畅运作，就得有系统的生产作业计划和安排，以为各部门生产提供依据，各部门乃至全面运作才可能有序、高效

## Slide 60: 生产作业计划的重要性
生产作业计划追求的目标
  缩短生产周期
  减少在制品
  作业的稳定及效率的提升
  对最终产品组合装配的同步化

## Slide 61
生产计划相关的绩效管理
生产计划达成率 =
生产设备利用率 =
在制品周转天数 =
以周为单位的实际完成数量
计划数量
设备实际开动时间
设备理论开动时间
× 100%
× 100%
(期初在产品结存金额+期末在产品结存金额)/2
本期出库金额（或车间本期成本发生额）
* 30天

## Slide 62: 生产计划相关的绩效管理
生产部门的绩效管理指标，涉及到相关各部门：销售、采购、仓储、品保、设备、人事等
在建立考核指标的时候要注意与相关部门的关联性，各部门也要承担相应的不同比例的生产考核指标，这样才能体现绩效考核的公平和有效
生产部门要与相关部门建立完善的控制流程，建立绩效考核的基础标准，例如销售的计划变动率每月不能超过多少%等，在进行考核时提供相应的数据以供确认

## Slide 63
生产计划与进度控制
生产进度控制是指从原材料投入生产开始至成品入库为止的全过程控制，包括从时间上和数量上控制两方面。
通过生产进度控制，可及时采取措施，预防发生偏差，确保生产按计划执行。
对生产量和生产期限的控制
生产过程的各个方面问题都会反映到生产作业进度上
主要目的是保证完成生产进度计划所规定的生产量和交货期限
返工、库存控制、质量控制、维修等都对生产进度产生不同程度的影响

## Slide 64
事前控制方式
事中控制方式
事后控制方式
利用前馈经验实施控制，重点放在事前计划与决策
利用反馈经验实施控制，通过作业核算和现场观测获取资询，及时把生产情况进行比较分析，做出纠正偏差的控制措施，不断消除由干扰生产的不良后果，确保计划目标的实现
事中控制活动是经常性的，每时每刻都在进行之中
利用反馈经验实施控制的，控制的重点是今后的生产活动
生产计划与进度控制

## Slide 65: 进度控制的定位
1. 确认生产作业计划的差异 , 进行调整.
2. 发掘生产作业中计划与实际的差异 , 显示出来 , 迫使及早找出弥补对策 , 以免届时延误交期.
3. 与绩效管理结合 , 作奖惩考核工具.
关键点
应开始 / 未开始
应完成 / 未完成
当日完成量异状
累计完成量异状
管理要点字段
计划量
实绩量
差异量
对策措施

## Slide 66: 进度控制方法
现场观察
每日作业进度看板
甘特图
数字式进度表
流动数曲线图
生产日报表
进度跟催箱
目视管理看板
推移图
专案会议
电脑化

## Slide 67: 进度控制的数据来源
生管员到现场查核
实际检视及纪录
现场编制生产日报表
呈上登帐
正式传票
入库单
制程转移单
制造现场以条形码方式实时回馈
工段单形式 / 计算机条形码读取

## Slide 68: 生产进度异常
所谓的生产进度异常，是指因订单变更、交期变更及制造异常、机械故障等因素造成产品品质、数量、交期脱离原先计划预定等现象。
关键点：
1. 设定异常的标准来判断是否异常
2. 通过何种手段获得异常的信息（生产实绩、目视管理等）
3. 建立异常发生时及时报告的机制（表单报告、会议研讨等）
4. 定期对生产信息进行统计、分析，以期发现潜在的异常

## Slide 69
生产进度落后六条改善措施
增加人力或设备
延长工作时间
改进制造流程
外发加工
协调出货计划
减少紧急加单
生产进度异常的解决对策

## Slide 70: 进度异常主要原因
1. 生产能力不足
包括作业人员效率
2. 计划本身失当
基本信息问题
未做产能负荷分析
3. 应配合、准备作业的缺失
4. 缺料
5. 制造品质失控
6. 未适时正确掌控进度 , 施予纠正及调整.
如何实现闭环管理

## Slide 71: 如何实现闭环管理
1. 加强产销配合
2. 完善设计/技术变更规范
3. 妥善的作业安排
4. 完善物料控制
5. 完善品管制度
6. 建立及实施生产绩效管理制度
减少进度异常的对策

## Slide 72: 减少进度异常的对策
使生产作业计划更合理化
有限产能排程法的运用
备料管理的强化
缺料分析
刚好实时的备料作业 / 备料区设置
使制造质量稳定
防呆式工作设计
更及时的制造品质确认
生管更及时严密的过程跟踪
强化车间现场排除异常故障能力
基层主管能力强化
强化车间人员积极弥补的意愿心态
如何实现闭环管理

## Slide 73: 生产作业计划的变更
紧急订单的处理
客户订单及需求的稳定性
长、短期订单的搭配
季节性的变化
制造途程的安排
生产状况的确实掌握
设备、材料、人员的稳定性
存货调整的必要性
影响生产作业计划的因素

## Slide 74: 生产变更的处理方法
客
户
紧
急
需
求
销
售
部
紧
急
订
单
生
产
插
单
计
划
生产能力充足时直接列入生
产作业计划
生产能力不足时但其他订单
可延期时，暂停原生产计划
进行插单生产
生产能力不足，其他订单不
能延期时，可以外包生产

## Slide 75
生产的保障和预防
客户需求
建立敏捷的生产快速响应系统
建立完善的生产控制和闭环管理系统
适当保持成品安全库存
成立生产应急处理小组
满足需求
Notes: 75

## Slide 76
第四单元
物料的控制与管理

## Slide 77
1
物料控制与管理概述
2
物料需求计划管理
3
物料采购策略与管理
4
精益库存管理

## Slide 78: 物料控制管理概述
什么是物料管理？

## Slide 79: 物料控制管理概述
物料管理是指计划、协调并配合各有关部门，以经济合理之方法供应各单位所需物料之管理办法。
所谓经济合理之方法是指适当之时间、在适当的地点、以适当之价格及适当的品质供应适当数量之物料。
物料管理-----5R法则
适时(Right Time) 适价(Right Price)
适地(Right Place) 适质(Right Quality)
适量(Right Quantity)

## Slide 80
物料控制管理概述
直接影响生产系统运作的顺畅与否。
生产计划的达成，品质的绩效，成本的控制，企业能力提升
资金的周转，场所空间的利用等。
物料管理是生产活动的基础管理。

## Slide 81: 物料管理范围和意义
物料控制：
物料需求计划分析。
库存管理模式设定与管理。
安全库存与采购点设定与管理
物料申购及跟催供给的协调。
物料管理效率分析及呆、费料处理。
物料采购：
直接材料，辅助材料的采购。
供应商的开发与管理。
采购计划的制订与执行。
物料仓储：
物料收发与保管。
建立料帐及在库调查(盘点)。
仓库环境规划及整顿。
呆、废料处理。
物料管理的范围

## Slide 82
物料管理的精髓
直接实现物料的三“不”管理
不断料: 任何时候生产线不能出现停工待料的现象。
不呆料: 可用，有用，能用，要用的物料进入库区和制造单位,而不用，无用的物料进不了库区、制造单位，不让物料呆在仓库中不用。
不囤料: 进料适时，适量，不至于过时，过量的囤积
断料: 就可能待料，生产运作，计划，现场有可能出现混乱的局面。
呆料囤料: 资金场地占用，成本上升，低效，浪费。

## Slide 83
企业的现行的订货方式一般有2种：
按照订单需求进行订货：（大多数企业采取这种模式）是指接到订单后，按照客户订单需求数量，考虑库存数量和在途数量后一次性生产采购订单，然后等待物料交货后逐一安排进行生产的方法。
按照生产（交期）需求进行订货：是指根据生产（交期）的需求状况，考虑库存数量和在途数量，分期分批生成物料采购订单，供应商按交货期交货，及时安排生产并出货的方法。
物料需求计划的计算案例

## Slide 84
订货方式的对比
项目 | 按订单需求订货 | 按交期需求订货
订货批次 | 1次/订单，批次少 | 若干次/订单，批次多
订货数量 | 数量多 | 相对平均，数量少
占压资金 | 相对多 | 相对少
库存量 | 相对大 | 相对小
缺货影响 | 相对小 | 相对大
操作难度 | 简单 | 一般
管理难度 | 复杂 | 简单
物料需求计划的计算案例

## Slide 85: 在生产过程中的物料问题
在实际的生产活动中，在生产的进行过程中，在管理工作中存在着诸多问题，这包括：
（1）物料来不了，生产停产
（2）物料质量有问题，不能使用，生产停产
（3）物料刚到，还要进行验收，需要时间，生产停产
（4）物料来料数量不足，经常要调整生产顺序和进度
处理好了上述四类问题，才能保证物料管理工作正常进行，保证生产不断料、不欠料，能够顺利进行。

## Slide 86
采购模式 | 操作难度 | 供应商配合度
物料管理的采购模式
批量订货模式
双箱法（双杯法）
三架法
整体法
MRP订货模式
JIT订货模式
VMI订货模式
操作难度低，采购方便，容易处理
库存量固定，在最大和最小值之间浮动
供应商接到订单后备货并交付，属于被动接单生产
几乎没有配合
操作有一定难度
对库存量要控制
供应商保证及时供货
需要一定的配合保障
操作有较大难度
追求的是零库存
供应商必须及时供货
需要很大程度的配合
操作难度很大
完全没有库存
供应商必须及时供货
需要最大程度的配合

## Slide 87: 批量订货模式
批量订货就是当库存经使用而逐渐减少至一定数量时，就发出订单。“一定数量”是指在事前决定的存量基准，即订货点，因此又称为订货点法；
批量订货，须先决定订货点和订货量，所以管理简便；即当库存降低到定货点时，就补足一定数量的货，如此循环。
消费、使用量基本固定的物料
容易获得和保管的物料
价格较便宜的物料
批量订货的适合对象

## Slide 88
库存量
期间
订货量
订货
入库
订货
订货
入库
入库
批量订货模式

## Slide 89: 批量订货模式---双箱法
将物料存放于两个货架或容器（箱子）内。先使用其中一个货架，用完转而使用另一个货架的货。此时即刻补货，补的货放置前一货架。两个货架不断循环使用，即为双箱法。
这个方法可以一眼看出是否已达到订货点，，所以不必借助仓库帐，此外，由于这个方法是轮流使用两个货架，所以有促进库存新陈代谢的优点。

## Slide 90: 批量订货模式---三架法
将同一物品，放置于三层货架。先使用上层的货，用完后订货，然后使用中层的货，当中层的货用完，正常情况下，所订的货应到位并放入上层货架。若此时上层的货未到，就要催货。
最下层的货放安全库存量，很少变动，要注意保存期限及变损程度，尽量予以滚动使用；中层放订货点
库存量减安全存量的余数；上层放最高存量
扣除安全存量与中层存量后的余数。

## Slide 91
MRP采购原理及过程
主产品
BOM
MPS
产品库存文件
制造任务单和
采购订货单
MRP采购模式

## Slide 92
实施MRP注意的事项
必须使生产与营销紧密地结合起来，这是确保MRP有效性的基本条件。
正确及时的库存状况信息是保持MRP系统有效的重要条件。
BOM、生产流程、工序平衡、交货周期等基本数据必须准确完整，并且可以根据需求即时更新，才能保证MRP系统的顺利运行。
必须保证部门与部门之间的紧密联系，这样才能保证MRP目标的实现。
MRP采购模式

## Slide 93
JIT采购模式的原理
用户需要什么就送什么，品种规格符合客户需要
用户需要什么质量，就送什么质量，品种质量符合客户需要， 杜绝次品和废品
用户需要多少，就送多少，不少送，也不多送
用户什么时候需要，就什么时候送货，不晚送，也不早送
用户在什么地点需要，就送到什么地点
JIT采购模式

## Slide 94
VMI（Vendor Managed Inventory）
供应商掌握用户库存，用户只需把自己需求信息向供应商连续及时传递，由供应商自己根据用户的需求信息，预测用户未来的需求量，并根据这个预测需求量制订自己的生产计划和送货计划，用户的库存量的大小由供应商自主决策的采购模式。
VMI采购模式

## Slide 95
库存（Inventory）是指储存状态的物品或商品
为何要进行库存管理？
有利于资金周转
促进生产管理更为合理
有利于顺利的进行运输管理，也有助于有效地开展仓库管理工作
可以把常用物料和危险物料分开管理，以保证工厂的安全生产
仓储管理概述

## Slide 96
库存管理目标
保持最佳库存：库存资金周转的硬指标
防止缺货，缺货是生产的杀手：生产活动的顺利进行
减少资金压力：资金链的保证
减少人力：合理作业，管理完善
优化陈列：合理布局，作业改善
加快周转：先进先出，保证质量
仓储管理概述

## Slide 97: 库存掩盖的问题
隐藏着的管理问题
库存水平
被隐藏的问题…….
通过降低库存暴露问题，然后解决问题，再降低库存、
暴露问题、解决问题 ……..
97
Notes: 日本人把库存比作湖水，把企业运作中存在的问题比喻成水中的石头，库存太高，掩盖了企业的问题存在，当要降低库存时候，企业的问题就暴露出来。

## Slide 98: 企业库存管理的通病
库房规划不好，造成空间利用的困难；
仓储管理制度不健全，不规范或执行力度不足， 造成帐、物不一的现象；
工作负荷不均，造成人员调配上的困难；
未明订各项具体作业流程，在作业上无从遵循，造成执行上的困难；
受生产计划的影响很大，造成收、发料的配合问题及料帐的整理问题；
呆废料的处理不及时，功能未发挥；
称职的人选，适当的主管不易找；
手工作业不规范，导致库存管理电脑化难以推动。

## Slide 99
ABC分类法是将库存物品按品种和占用资金的多少分为三类：
① 特别重要的库存（A类）；
② 一般重要的库存（B类）；
③ 不重要的库存（C类）。
然后针对不同等级分别进行管理和控制。
物料ABC分类法
存货改善方法
99

## Slide 100
控制项目 | A类 物品 | B类 物品 | C类 物品
控制程度 | 严控精管 | 一般控制 | 简单控制
库存量计算 | 详细计算 | 一般计算 | 简单或不计
进出库记录 | 详细记录 | 一般记录 | 简单记录
检查频率 | 密 集 | 一 般 | 很 低
安全库存量 | 低 | 较 大 | 大 量
三类物品管控方法比较
存货改善方法
100

## Slide 101
盘点又称盘库，即用清点、过秤和对帐等方法，检查仓库实际存货的数量和质量。
查清实际库存量是否与帐卡相符
查明库存货物的质量情况
查明有无超过储存期限的存货
查明存货发生盈亏的真正原因
盘点的概念

## Slide 102
库存管理中最重要的部分在于库存的准确性，计算机中的库存
数据如果准确率不能达到95%以上，是不可能实现系统所需的，
即使用了也会造成大量的错误信息，使生产处于混乱状态
盘点的作用：
发现错误并消除；
检测系统运行的结果；
校正不准确的记录；
提高仓库员工的素质等
盘点的概念

## Slide 103
No
yes
盘点前准备
盘点进行
盘点后复核
调整与结算
再发防止
重大差异
重盘
盘点的作业流程

## Slide 104: 呆料废料的处理
可以按照每个月的计划使用量，分别做成：
3个月不使用、
6个月不使用、
1年不使用的材料明细表
分析产生的原因，再根据未来的计划预计使用状况，进行处理
目的：
尽可能将不良资产、占压的资金降低到最小
不要等积压很多再处理，争取每个月都做处理

## Slide 105: 仓储管理的十项基本原则
布局要明确
区域要合理
架位要标识
摆放要分开
先进要先出
门禁有控制
入库有手续
出库有要求
零头有管理
帐物必统一

## Slide 106
第五单元
PMC综合管理能力提升

## Slide 107
“不能管理时间，便什么都不能管理”
——（美）杜拉克
“管理”时间是不对的，
“时间管理”就是“自我”管理
时间管理就是管理时间？
什么是时间管理
Notes: 什么是时间管理？
——“管理”时间是不对的，你并不能让时间停下来让你去管理，管理的只能是你自己，因此“时间管理”就是“自我”管理；
——很多人平常都在抱怨的所谓时间不够用的问题；
其实并没有所谓“时间太多”或“时间不够”的情形所在；
一天就是24小时，不多也不少；
不管你是谁，都是一样的；
所谓时间太少，只是表示在这段时间里要做的事情太多，以至这段时间不允许而已；
时间并不允许任何人去做每一件他的良知或幻觉告诉他们值得去做的事；
“能够做”和“本来可以做”基本上并没有多大的差别存在

## Slide 108
你的时间管理出了什么问题？
一. 无法管理外在的要求
主管最大的困扰就是，太多来自外界的干扰，随时得放下手边的工作去做别的事情。
担任主管的责任之一就是集合多人的努力，共同完成一份工作。换句话说，主管的工作有很大的一部份需要与别人互动，外界的干扰是主管工作的一部份。
你可以排定某些时段做为你的缓冲时间，当有人临时找你需要讨论事情时，可以请他在你有空的时间再来。
缺乏说 “不” 的勇气。
什么是时间管理

## Slide 109
你的时间管理出了什么问题？
二. 做事没有方法
我们常运用自己所熟悉或直觉想到的方法做事，但事实上，这并不是最有效率的方法。
完成一件事情，可以有许多方法，重点在于你能否找出最快速的方法。不要毫不考虑的就直接做了，先花几分钟的时间衡量一下，有什么方法可以更有效率的完成事情？
 尽快完成最关键的部份, 让事情看起来像做完 80% 一般。
什么是时间管理

## Slide 110
你的时间管理出了什么问题？
三. 过度沟通而没有想法
如果真要开会，要避免毫无结果的讨论。当我们遇到问题时，第一个想到的是找人开会，希望多一点人一起商量讨论。但是「会议的核心目的在于做出决策，而非讨论。」
主管应该事先分析问题的可能原因、可能的解决方法，然后在会议上提出来让大家讨论，听听其他人有什么想法。这样可以让你原先的思考更为完整，而且可以当下做出决策，开完会后所有就能立即开始工作。
什么是时间管理

## Slide 111
第三象限
（轻）
第一象限
（急）
第四象限
（缓）
第二象限
(重)
急迫
重要
不重要
不急迫
‘重要’与‘紧要’之区别

## Slide 112
Diarize（定出做的时间）
变为
Do it latter（呆会做）
4D原则
Do it now！
（马上就做）
Don`t do it。
（别去做了）
重要
紧迫
Delegate
授权别人去做
‘重要’与‘紧要’之区别
Notes: 许多人认为“应该”做什么时，是有必要做了。
例：某磁卡生产公司，97年触摸卡销售额3000万，当意识到应非触摸卡是将来的趋势时，由于现在销售量很好，而没有去开发，至98年销售量只有600万了。
对于第3象限的事情可能会认为是有秘书的人的做法，其实不是这样的。
问自己：什么对我来说是重要的？
第2象限向第一象限转化：关于家庭，对有孩子的人讲师会体会更深。
例：一个远离父母的人总想回去看看父母，但直至母亲病危，他也没有见上最后一面，因此非常后悔。
人们知道这是重要的，但往往会被事业、朋友等事情所替代。刚到外地的人会时常给家里打电话，是由于当时自己很孤独，需要家里人的关心——自己的需要，而后来却没有想到父母的需要。
代价：什么时候做这件事代价却不一样。
例1：长江水灾损失1666亿元，这是事发时的代价。
如果提早做准备，可能不用花这么多的钱，
例2：LG主席曾经制定一项政策，各分公司的总经理负责一切事情。但大家仍习惯于碰到事情找他，——工会挑头员工罢工，因为由总经理负责了，大家就要求长工资。总经理找到主席请求处理办法，但主席拒不告知。主席认为虽然罢工给公司带来的代价很大，但比以后事事找他代价要小得多，所以宁可付出此代价。
每种选择都有代价，重在第二象限代价会小。

## Slide 113: 有效管理时间的四大关键
从自我可掌控的部份开始
厘清不同性质的工作
排定ABCDE优先级
留点时间给自己

## Slide 114: 设定SMART的目标
目标设定要 SMART
  Specific 要明确
  Measurable 要可量测
  Attainable / Achievable 要可达成
  Realistic / Relevant 要务实 / 要切题
  Time bound 要有时限
时间管理 就是 要有好的规划。

## Slide 115
80/20原则
含义：80%的工作价值来自于20%的工作事项，而剩下的20%的价值来自于80%的工作事项。
启示：20%的工作事项创造80%的工作价值；
抓住工作的关键，集中80%的主要精力做20%的主要工作，可以保证80%的工作结果；
改进这20%的工作处理方法，可以获得80%的新效果。
误区：面面俱到——都想做好；
完全主义——都想做完；
平均分配时间和精力。

## Slide 116
80/20法则
团体中的重要项目，是由全体中小部分的比例造成的
  当你面临很多工作而不知所措时，应该想到帕累托原则
  锻炼自己寻找占20％重要工作，并解决它。
  因为我们不是全能，也不想做完美主义者，能力、时间、空间总是会受到限制的。
  所以另80％的工作没有完成，就不再显得那么重要了。

## Slide 117: PDCA法则
P
选择课题
现状调查
设定目标
分析原因
确定主因
D
实施对策
C
确认
效果
NG
A
标准化
巩固措施
今后目标
OK

## Slide 118
为什么持续改善不持续?！
持续改善

## Slide 119
改善的
障碍
念旧的困扰
缺少问题意识
缺乏对改善的认识
缺乏改善的技巧
因为反对人而反对事
阴影的困扰
安于现状
持续改善

## Slide 120: 持续改善的阶梯
（前提）认识高度、目标明确
（基础）自我改善
（路径）指导下属提升
（关键）过程控制
（动力）员工在过程中受益
（目的）自主改善

## Slide 121
什么是合理化建议活动
合理化建议活动（也称改善提案，在丰田公司被称之为创意功夫）是公司通过一定的制度化的奖励措施，引导和鼓励员工积极主动地提出并实施任何有利于改善企业经营品质，提高管理能力的革新建议、改进意见和发明创造等的活动。
Notes: 121

## Slide 122
合理化建议（改善提案）的具体范围
内部作业的提案范围 | 外部拓展的提案范围
1.作业流程的改进措施 2.相关管理人员处理工作的不足之处 3.减少或预防浪费的方法和措施 4.各种操作方法的改进和现场改善 5.设备保养方法、废料利用、节约能源和作业安全等的改善 6.质量、管理制度、人员结构和防患防护等的改善 7.其他工作中细节问题的改善 8.受到不公正待遇的反映 | 1.渠道开拓方案、营销手段及营销创意 2.广告宣传设计、形象设计和产品设计 3.对企业采购、营销、仓储、物流运输和认识管理方面的创新建议 4.对具有市场开拓潜力的新产品的推荐 5.企业未来经营、发展规划的调研和可行性研究分析报告 6.企业急需解决的难题 7.能给企业带来较大经济效益的建议和提案

## Slide 123
管理是一种实践，
其本质不在于知，
而在于行。
——彼得 德鲁克

## Slide 124
尊享尊贵 合作共赢
培训就是竞争力
谢谢!
地址：北京市海淀区紫竹院路31号华澳中心1 号楼18层
联系电话：（010）62126161 62126363 62193562
电子邮箱：hy@ china-peixun.com
百朗官网： www.2001bailang.com
中企培训网www.china-peixun.com
中培在线www.zhongpei123.com
中培在线新浪官网微博：http://e.weibo.com/zhongpei123